Przedmiar robót na modernizację drogi dojazdowej do pól                     w miejscowości Albertów, gmina Lipie.

CPV 45-233-142-2

Roboty przygotowawcze

1 d.1	KNR 2-01 0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km

1,240	km	1.240

RAZEM	1.240

2 d.1	KNR 2-01 0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha

0,040	ha	0.040

RAZEM	0.040

3 d.1	kalkulacja własna

Oczyszczenie terenu z pozostałości po ścinaniu i  wykarczowaniu średniej gęstosci krzków i podszycia	m2

400	m2	400.000

RAZEM	400.000

4 d.1	KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm  obmiar 1110 * 4 = 4440	m2

4440	m2	4440.000

RAZEM	4440.000

5 d.1	KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV -   obmiar 130*4 = 520	m2

520	m2	520.000

RAZEM	520.000

6 d.1	KNR 2-01 0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km- ścinanie poboczy  obmiar: 1240 m x 2 x 0,3 x 0,5 = 372 z tego 50% do odwozu	m3

186	m3	186.000

RAZEM	186.000

Podbudowa i nawierzchnia

7 d.2	KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm  obmiar 1240 * 4 = 4960 - jezdnia 	m2

4960	m2	4960.000

RAZEM	4960.000

8 d.2	KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - pobocza 	m2

1240	m2	1240.000

RAZEM	1240.000

9 d.2	KNR 2-31 0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.  mnożnik - 5  (minus 5)- pobocza	m2

1240	m2	1240.000

RAZEM	1240.000

10 d.2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm ( z poboczami)	m2

6200	m2	6200.000

RAZEM	6200.000

11 d.2	KNR 2-31 1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - w miejscu łącznia drogi z poboczem   obmiar 1240*2*0,5 =   	m2

1240	m2	1240.000

RAZEM	1240.000

12 d.2	KNR 2-31 0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm-droga transportu rolnego 	m2

4960	m2	4960.000

RAZEM	4960.000

13 d.2	KNR 2-31 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.( łączna warstwa ścieralna 4 cm)  krotność 1	m2

4960	m2	4960.000

RAZEM	4960.000

14 d.2	KNR 2-01 0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz nadmiaru gruntu z korytowania - 30 % do odwozu	m3

266,4	m3	266.400

RAZEM	266.400