Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42 – 200  Częstochowa, Al. Armii  Krajowej  1/3

tel. /34/  366-50-29, e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

Faza  dokumentacji:		PROJEKT  BUDOWLANY

CPV- 45233123 - 7

Inwestycja:			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

DOJAZDOWYCH KAT. „D” w m. Zbrojewsko

(dz. Nr ewid.: 118; 142; 143  – k.m. 2, obręb Zbrojewsko)

Lokalizacja:			Zbrojewsko - Gm. Lipie

Branża:			DROGOWA

Inwestor:			Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29

42 – 165 Lipie

Projektował:  K. Smolis

Sprawdził: inż. T. Klimczak

Częstochowa, grudzień 2009

Zawartość  opracowania  :

# Część  opisowa

- Strona  tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis  techniczny

  - Podstawa  opracowania

  - Przedmiot  opracowania

  - Lokalizacja

  - Charakterystyka  stanu istniejącego

  - Warunki  terenowo - prawne

  - Projektowana  trasa

  - Profil  podłużny

  - Przekroje  poprzeczne  (geometria  jezdni)

  - Nawierzchnia  i  podbudowa

  - Chodniki

  - Odwodnienie

  - Roboty  ziemne

  - Bezpieczeństwo  i  Ochrona  Zdrowia

Załączniki  :

- Opinia  Nr  698/2009  z dnia 25.11.2009 r Powiatowego  Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  w  Kłobucku

- Część  graficzna  :

Rys. Nr  1  -  Plan  sytuacyjno – wysokościowy  w  skali  1 : 1000

Rys. Nr  2  -  Plan  sytuacyjno – wysokościowy  w  skali  1 : 500

Rys. Nr  3  -  Profil podłużny odcinka B1 – B2  w skali 1:50/500

Rys. Nr 4   -  Przekroje konstrukcyjne jezdni w skali 1 : 50

Rys. Nr 5   -  Przekroje poprzeczne  w skali  1 : 50

Rys. Nr 6   -  Przekroje poprzeczne  w skali  1 : 50

A.  Część  opisowa  :

3.  Opis  techniczny

3.1. Podstawa  opracowania

- Podkład  sytuacyjno – wysokościowy  w skali 1:1000  wydany  przez  Powiatowy  Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej  w  Kłobucku

- Opinia  Nr  698/2009  z dnia 25.11.2009 r. Powiatowego  Zespołu  Uzgodnień  Dokumentacji  Projektowej  w  Kłobucku

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie

warunków   technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie  (Dz.U.Nr 43 poz. 430 z 1999 r).

- Katalog Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych

Instytutu Badawczego  Dróg  i  Mostów  Generalnej Dyrekcji  Dróg

Publicznych  z 1997 r

- Pomiary  uzupełniające  i inwentaryzacje  urządzeń,  wykonane  przez  zespół

projektowy  „Projbud”  w  Cz-wie.

3.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  przebudowy istniejących odcinków dróg gminnych kl. „D”. Drogi o znaczeniu lokalnym - dojazdowym do zlokalizowanych budynków mieszkalnych i gospodarskich oraz przyległych gruntów – łąk oraz pastwisk.

3.3.  Lokalizacja

Projektowane odcinki dróg przebiegają po śladzie dróg istniejących, zlokalizowanych w wydzielonym, istniejącym pasie drogowym. Początkiem opracowania jest krawędź jezdni drogi powiatowej. Bezpośrednio graniczące tereny to istniejąca, obustronna zabudowa mieszkaniowa i gospodarska.

3.4. Charakterystyka  stanu  istniejącego

Istniejąca droga o szerokościach zmiennych 3,00 – 7,00 m, częściowo utwardzona tłuczniem, bez wyraźnego rozgraniczenia w istniejącym pasie drogowym. Ograniczeniem pasa drogowego są obustronne wygrodzenia nieruchomości przyległych w postaci ogrodzeń stałych na cokołach oraz z siatki na słupkach metalowych. Brak zadrzewienia terenu w pasach drogowych. Istniejące odwodnienie powierzchniowe w kierunku istniejących rowów. Uzbrojenie podziemne terenu to lokalny wodociąg w 80 mm i napowietrzna sieć telefoniczna i energetyczna NN.

3.5. Warunki  terenowo - prawne

Przebudowa dróg dojazdowych w granicach  istniejącego pasa drogowego. Teren w 100% jest  własnością komunalną Gminy Lipie.

3.6. Projektowana  trasa

Trasa projektowana przebiega w wydzielonym  pasie  drogowym szer. 3,80 – 14,00 m i lokalnie w rejonie zlokalizowanego placu manewrowego dla pojazdów interwencyjnych ~20,0 m . Początek opracowania odcinka „A – Z1 – Z2 – A1” to krawędź jezdni drogi powiatowej Nr 2002S relacji Krzepice – Zajączki I – Zajączki II – Lipie, oznaczony literowo „A”, zakończenie w hekt. 1+74,0 w pkt. „A1”. Trasa odcinka o załamaniach oznaczonych „Z1 – Z2”. Wyokrąglenie linii krawężnika w pkt. „Z1” łukiem o R – 6 m a krawędzi jezdni łukiem o R – 4 m.

Odcinek „Z1 – Z3 – Z4 – Z5 – A2” z początkiem opracowania w pkt. „Z1”. Załamania osi w planie oznaczono literowo „Z3 – Z5”. Odcinek końcowy „Z5 – A2”

zaprojektowano jako plac manewrowy dla pojazdów interwencyjnych (straż, pojazdy komunalne – asenizacyjne, śmieciarki). Wyokrąglenie linii krawężnika w pkt. „Z5”  łukiem o R – 5 m a krawędzi jezdni łukiem o R – 10 m.

3.7.  Profil  podłużny

Pod  względem  wysokościowym  niweletę  drogi  dowiązano  do  rzędnej osi istniejącej krawędzi jezdni, która stanowi poziom odniesienia dla całości zadania oraz do rzędnych istniejących wjazdów na posesje i rzędnych terenu przyległego. Niweleta maksymalnie przebiega po terenie istniejącym z wyprofilowaniem lokalnych nierówności (zebranie wypukłości). Na odcinku „A – Z1 – Z2 – A1” niweleta utrzymuje spadek podłużny w kierunku istniejącego przepustu. Spadek niwelety na tym odcinku minimalny 1,50%, maksymalny 3,37%.

Na odcinku „Z1 – Z3 – Z4 – Z5 – A2” załomy niwelety wyokrąglono łukami pionowymi wypukłymi o R – 100 i 200 m. Minimalny spadek niwelety na w/w odcinku 0,57%, maksymalny 8%.

3.8. Przekroje  poprzeczne

Przekrój  poprzeczny  dla odcinka oznaczonego „ A – Z1 – Z2 – A1” stanowią:

- od hekt. 0+00 do 0+92

- Jezdnia  szer. 2 x 2,50  = 5, 00 m obramowana lewostronnie krawężnikiem

- Pobocze trawiaste lewostronne szer. 1,00 m, prawostronne szer. 1,00 -1,80 m

- Pas zieleni lewostronny szer. 0,00 – 3,00 m (w tym rów otwarty szer. 2,20 m)

- Pas zieleni prawostronny szer. 0,00 – 4,00 m

Spadek poprzeczny jezdni  jednostronny do 2% w kierunku ścieku przykrawężnikowego, poboczy do 6%.

- od hekt. 0+92 do 1+28,50

- Jezdnia  szer. 2 x 2,50  = 5, 00 m

- Obustronne pobocza gruntowe (trawiaste) szer. 2 x 1,00 m = 2,0 m

- Pas zieleni lewostronny szer. 3,00 m (w tym rów otwarty szer. 2,20 m)

- Pas zieleni prawostronny szer. 4,00 m

- od hekt. 1+28,50 do 1+74,0

- Jezdnia  szer. 2 x 1,50  = 3, 00 m

- Obustronne pobocza gruntowe (trawiaste) szer. 2 x 0,50 m = 1,00 m

- Rów otwarty lewostronny szer. 2,00 m

- Pas zieleni prawostronny szer. 1,30 – 8,00 m

Dla odcinka „Z1 – Z3 – Z4 – Z5” szerokość przekroju poprzecznego wyznaczają:

- Jezdnia  szer. 2 x 1,50  = 3, 00 m obramowana lewostronnie krawężnikiem

- Pobocze prawostronne utwardzone niesortem tłuczniowym  szer. ~0,50 m

- Pobocze lewostronne trawiaste szer. 0,40 – 1,00 m

- Pas zieleni prawostronny szer. 1,30 – 8,00 m

Odcinek końcowy oznaczony „Z5 – A2” jest placem manewrowym o szer. 16,00 do 10, 00 m z poboczami trawiastymi szer. 3,00 i 1,00 m.

Szczegóły przekrojów poprzecznych wg rys. nr 2 – „Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500” i rys. nr 4 – „Przekroje konstrukcyjne nawierzchni”.

3.9. Nawierzchnia  i  podbudowa

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o „Wytyczne techniczne projektowania obiektów i urządzeń budownictwa specjalnego w zakresie komunikacji - projektowanie drogowych nawierzchni podatnych „WP-DP 20” i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP z 1997 r.

Zaprojektowano konstrukcję jezdni do obciążenia osi 100 kN.

Dla celów drogowych określa się istniejący grunt   jako  niewysadzinowy  przepuszczalny,  o nośności podłoża „G1”.  Wskaźnik zagęszczenia  podłoża Is>1,00 i wtórnego modułu odkształcenia E2>100 MPa. Moduł odkształcenia należy wyznaczyć poprzez obciążenie płytą o średnicy > 30 cm.

Przewidywane obciążenie ruchem kołowym o nacisku niszczącym konstrukcje jezdni, określa się jako sporadyczne (MPO, interwencyjne – straży pożarnej itp.).

Przyjęto obciążenie wg kategorii dla „KR1” przy zachowaniu istniejących warunków gruntowych. Konstrukcję jezdni stanowi:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm o strukturze zamkniętej 0/12,8)

szer. 5,00 m i 3,00 m (plac manewrowy szer. 16,00 do 10,00 m)

- podbudowa jednowarstwowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego o frakcji tłucznia  31,5/63 mm  stabilizowana mechanicznie, szer. 5,15 m (5,00 m + 0,15 m odsadzka jednostronna na odcinku z okrawężnikowaniem) i szer. 5,30 m i 3,30 m (5,00 m lub 3,00 m + odsadzki obustronne 2 x 0,15 m na odcinku bez krawężnika)

- Warstwa  podsypkowa z kruszywa  (piasku) gr. warstwy 15 cm szerokości jak podbudowa.

Dla zjazdów na posesje w/w warstwy zostają zmniejszone, i tak:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.3 cm o strukturze zamkniętej 0/12,8)

- podbudowa jednowarstwowa gr. 15 cm z kruszywa łamanego o frakcji tłucznia  31,5/63 mm  stabilizowana mechanicznie.

- Warstwa  podsypkowa z kruszywa  (piasku) gr. warstwy 10 cm.

Jezdnia odcinka „A – Z1 – Z2 – A1” od hekt. 0+00 do 0+92 z lewej strony i od bramy wjazdowej bud. nr 63 do hekt. 0+92 z prawej strony oraz jezdnia odcinka „Z1 – Z3 – Z4 – Z5 – A2” po stronie lewej - obramowana krawężnikiem betonowym o wym.

15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem o wym. 15 x 30 cm + opór 10 x 15 cm.

Obramowanie zjazdów na posesje po stronie krawężnika na szer. zjazdów krawężnikiem najazdowym o wym. 15 x 22 cm na ławie jw.

Ograniczenie powierzchni zjazdów w terenie zielonym stanowi obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 m, wtopione do poziomu zjazdów.

Pobocza odcinka "A – Z1 – Z2 – A1” szer. 1,00 do 0,5 m gruntowe (trawiaste), na odcinku „Z1 – Z3 – Z4 – Z5 – A2” pobocza szer. ~0,50 m wzmocnione warstwą niesortu tłuczniowego gr. 10 cm..

Rozwiązania konstrukcyjne wg szczegółu rys. Nr 4 „Przekroje konstrukcyjne nawierzchni”.

3.11. Odwodnienie

Ze względu na teren chłonny i przepuszczalny, zaprojektowano (odtworzono i pogłębiono) odcinek rowu otwartego wzdłuż odcinka „Z1 – Z2 – A1” zbierający wody opadowe z utwardzonej nawierzchni (z powierzchni odcinków „A  - Z1 – Z2 – A1” i części odcinka „Z1 – Z3 od hekt. 0+00 do 0+26”). Rów otwarty o skarpach od 1 : 2 (1:1,5) i szerokości dna 0,40 m. Spływ wody opadowej w rowie w kierunku istniejącego przepustu z rur PCV Ø 200 mm, zlokalizowanego w rejonie pkt. „A1”.

Odwodnienie odcinka „Z1 – Z3 – Z4 – Z5 – A2” od hekt. 0+26 do 1+08 ściekiem przykrawężnikowym w kierunku naturalnej zlewni terenu – w kierunku istniejącego rowu, przebiegającego w południowej części terenu – za zabudową (poza opracowaniem).

3.12. Roboty  ziemne

Brak klasycznych robót ziemnych. Wystąpią jedynie lokalne zebrania wypukłości, wykopy z rowów i korytowania. Ilość robót wyliczono w części przedmiarowej kosztorysu.

3.13.  Bezpieczeństwo  i  ochrona  zdrowia.

# Część  opisowa

Podstawa opracowania  -  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r  (Dz.U.  Nr  120 poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r)

1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przewidywane  roboty budowlane w zakresie dróg i chodników:

- Korytowanie pod nawierzchnie jezdni

- Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

- Wykonanie podbudowy tłuczniowej

- Wykonanie jezdni  o nawierzchni  z  betonu  asfaltowego

- Wykonanie (odtworzenie rowu odwadniającego)

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak  obiektu  budowlanego  typu  kubaturowego.  Obiekt  budowlany  istniejący  to  jezdnia  częściowo utwardzona  tłuczniem.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą   stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-  brak.

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń

Przewidywane zagrożenia w czasie prowadzenia robót korytowych pod konstrukcję nawierzchni drogowej sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) oraz transport   samochodami samowyładowczymi. Zagrożenie bezpośrednie dla pracowników w rejonie pracy koparki, spycharki i pracy walca przy zagęszczeniu podbudowy i warstwy ścieralnej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdorazowo przed przystąpieniem do planowanych robót kierujący zespołem ludzi, winien przypomnieć i pouczyć o bezpiecznych zasadach i metodach pracy. Pouczenie winno dotyczyć przewidywanego zakresu robót, użytego sprzętu  i środków transportowych.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy „ Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał pracy w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek,  zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dżwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyrażny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać w ubraniach i okularach ochronnych, oddychać przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie przy docinaniu kostek brukowych).

UWAGI KOŃCOWE:

Należy ściśle przestrzegać postanowień i zaleceń zawartych w opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej (w załączeniu).