| Inwestor: Gmina Lipie ul. Częstochowska 29 42-165 LIPIE | Wykonawca: WYLONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV : 45233226

Nazwa budowy:                 REMONT DROGI GMINNEJ

Adres budowy:                          ul. Kresy  m. LIPIE  dł. 380 mb

Rodzaj robót:                            ROBOTY  DROGOWE

Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 4-04, KNR 2-01I, KNR 5-10

|  | Opracował : mgr Waldemar Czekała Częstochowa, sierpień 2010 r |
| --- | --- |

Ogólna  charakterystyka obiektu

1.  Podstawa  opracowania

- Kosztorys przedmiarowy opracowano na podstawie projektu  budowlanego wykonanego przez  „Projbud”  Częstochowa.

- Charakterystyka  obiektu

2.1. Drogi dojazdowe

W ramach projektu uwzględniono remont istniejącej nawierzchni drogi gminnej odcinka ul. Kresy na odcinku 380 mb. Istniejąca jezdnia szer. 2,50 m utwardzona żużlem paleniskowym, pobocza gruntowe bez wymaganych spadków.

Nawierzchnia:

- warstwa ścieralna jednowarstwowa z betonu asfaltowego grysowego 0/12,8 mm –masa ścisła

Podbudowa

•	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 20/31,5 mm gr. 8 cm po

zagęszczeniu (na całej szerokości jezdni)

•	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm

•	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu

Pobocza:

Pobocza obustronne wzmocnione warstwą klińca 5/25 mm gr. 10 cm po zagęszczeniu

3.  Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   kat. I - III

- roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie koparką  o  poj. naczynia  0,15 m³  i spycharką 100 KM

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5  ton

- wykonanie  nawierzchni sprzętem technologicznym .

- 4. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-01, KNR 2-18, KNR 2-31

PRZEDMIAR  ROBÓT

| 1 | I. ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-31I 0811-02-050 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm (Trylinka) - zjazd z ul, Częstochowskiej | krotność 1,00 | obmiar 14,00 m2 | ilość 14,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7,0 * 2,0 |  |  |  | 14,00 |

| 2 | KNR 2-31I 0803-01-050 D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - odcinek zjazdu z ul. Częstochowskiej | krotność 1,00 | obmiar 30,00 m2 | ilość 30,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,50 * 12,0 |  |  |  | 30,00 |

| 3 | KNR 2-31I 0813-01-040 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - zjazd z ul. Częstochowskiej | krotność 1,00 | obmiar 7,00 m | ilość 7,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |

| 4 | KNR 2-31I 0812-03-060 D-01.02.04 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | krotność 1,00 | obmiar 0,26 m3 | ilość 0,26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,15 * 0,25 * 7 |  |  |  | 0,26 |

| 5 | KNR 4-04 1103-04-060 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | krotność 1,00 | obmiar 3,58 m3 | ilość 3,58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gruz z płyt sześciokątnych : |  |  |  |  |
| 2. | 14,0 * 0,15 |  |  |  | 2,10 |
| 3. | gruz z betonu asfaltowego : |  |  |  |  |
| 4. | 30,0 * 0,03 |  |  |  | 0,90 |
| 5. | gruz z krawężników : |  |  |  |  |
| 6. | 7,0 * 0,15 * 0,30 |  |  |  | 0,32 |
| 7. | gruz z ławy betopnowej : |  |  |  |  |
| 8. | 7,0 * 0,15 * 0,25 |  |  |  | 0,26 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 3,58 |

| 6 | KNR 2-01I 0310-02-060 D-02.01.01 Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - odkrywka kabli telefonicznych i energetycznych | krotność 1,00 | obmiar 6,65 m3 | ilość 6,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kabel zasilający przepompownie scieków : |  |  |  |  |
| 2. | 13,0 * 0,5 * 0,70 |  |  |  | 4,55 |
| 3. | kabel telefoniczny od hekt. 0+57,5 do 0+63,50 : |  |  |  |  |
| 4. | 6,0 * 0,50 * 0,70 |  |  |  | 2,10 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 6,65 |

| 7 | KNR 5-10 0303-02-040 D-10.09.01 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rury dwudzielne typu Arot | krotność 1,00 | obmiar 19,00 m | ilość 19,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13,0 + 6,0 |  |  |  | 19,00 |

| 8 | KNR 2-01I 0318-02-060 D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV | krotność 1,00 | obmiar 6,47 m3 | ilość 6,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6,65-(3,14 * 0,055 * 0,055* 19) |  |  |  | 6,47 |

| 9 | KNR 2-01I 0119-03-043 D-01.01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | krotność 1,00 | obmiar 0,38 km | ilość 0,38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 380/1000 |  |  |  | 0,38 |

| 2 | II. PODBUDOWA |
| --- | --- |

| 10 | KNR 2-31I 0101-01-050 D-04.01.01 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 40 cm. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 1 258,00 m2 | ilość 1 258,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | koryta z odsadzkami obustronnymi po 15 cm : |  |  |  |  |
| 2. | 380 * ( 3,0 + 2 * 0,15 ) |  |  |  | 1 254,00 |
| 3. | poszerzeni zjazdu z ul. Częstochowskiej : |  |  |  |  |
| 4. | 4 * 1,0 * 0,5 + 2 * 2 * 0,5 |  |  |  | 4,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 1 258,00 |

| 11 | KNR 2-31I 0101-02-050 D-04.01.01 Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV | krotność 4,00 | obmiar 1 258,00 m2 | ilość 1 258,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1258 |  |  |  | 1 258,00 |

| 12 | KNR 2-31I 0402-03-060 D-08.01.01 Ławy betonowe pod krawężniki 15 x 30 cm i pod krawężnik wtopiony o wym. 15 x 20 cm | krotność 1,00 | obmiar 0,50 m3 | ilość 0,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,15 * 0,30 * 7,0 |  |  |  | 0,32 |
| 2. | (4 + 2 ) * 0,15 * 0,20 |  |  |  | 0,18 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 0,50 |

| 13 | KNR 2-31I 0403-05-040 D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 7,00 m | ilość 7,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | krawężnik najazdowy - zjazd z ul. Czestochowskiej : |  |  |  |  |
| 2. | 7,0 |  |  |  | 7,00 |

| 14 | KNR 2-31I 0403-05-040 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 6,00 m | ilość 6,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 + 4 |  |  |  | 6,00 |

| 15 | KNR 2-31I 0104-01-050 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 1 258,00 m2 | ilość 1 258,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1258 |  |  |  | 1 258,00 |

| 16 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 1 258,00 m2 | ilość 1 258,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1258 |  |  |  | 1 258,00 |

| 17 | KNR 2-31I 0114-07-050 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | krotność 1,00 | obmiar 1 258,00 m2 | ilość 1 258,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1258 |  |  |  | 1 258,00 |

| 3 | III. NAWIERZCHNIA |
| --- | --- |

| 18 | KNR 2-31I 1004-07-050 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 1 258,00 m2 | ilość 1 258,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1258 |  |  |  | 1 258,00 |

| 19 | KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm | krotność 1,00 | obmiar 1 258,00 m2 | ilość 1 258,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1258 |  |  |  | 1 258,00 |

| 20 | KNR 2-31I 0310-06-050 D-05.03.05 Dopłata - zakażdy dalszy 1 cm | krotność 2,00 | obmiar 1 258,00 m2 | ilość 1 258,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1258 |  |  |  | 1 258,00 |

| 4 | IV. ROBOTY RÓZNE |
| --- | --- |

| 21 | KNR 2-31I 1402-03-050 D-0.03.01 Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości 10 cm z nadaniem spadków i wywiezienie gruntu (ścinki) samochodem do 1 km | krotność 1,00 | obmiar 380,00 m2 | ilość 380,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 380 * 0,5 * 2 |  |  |  | 380,00 |

| 22 | KNR 2-31I 0204-05-050 D-05.02.01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm, wzmocnienie poboczy - analogia | krotność 1,00 | obmiar 334,00 m2 | ilość 334,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 334,0 |  |  |  | 334,00 |

| 23 | KNR 2-31I 0204-06-050 D-05.03.05 Dopłata -za każdy dalszy 1 cm | krotność 3,00 | obmiar 334,00 m2 | ilość 334,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | KNR 2-31I 1406-03-020 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | krotność 1,00 | obmiar 9,00 szt | ilość 9,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 9,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 22,6440 |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 641,5800 |  |  |
| 3. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,1240 |  |  |
| 4. | 1 | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.31,5/63 mm,tłuczeń | t | 400,2956 |  |  |
| 5. | 1 | 1600514/1 | Kruszywo min.łamane niesort. 20/31,5 mm,tłuczeń | t | 213,4826 |  |  |
| 6. | 0 | 1600600 | Miał kamienny | t | 24,9032 |  |  |
| 7. | 1 | 1600606/2 | Tłuczeń kamienny o frakcji 5/25 mm | t | 70,8080 |  |  |
| 8. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 155,0681 |  |  |
| 9. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 160,3950 |  |  |
| 10. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,0539 |  |  |
| 11. | 1 | 2220099 | Krawężniki drogowe o wym. 12 x 25 cm | m | 6,1200 |  |  |
| 12. | 1 | 2220099/1 | Krawężniki drogowe betonowe - najazdowy | m | 7,1400 |  |  |
| 13. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa C 12/15 | m3 | 0,7278 |  |  |
| 14. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,0382 |  |  |
| 15. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 38,8591 |  |  |
| 16. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0395 |  |  |
| 17. | 1 | 5631299 | Rury przepustowe z PCW fi 110 typu Arota | m | 19,7600 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |