| Inwestor: Gmina Lipie ul. Częstochowska 29 42-165 Lipie | Wykonawca: wyłoniony w przetargu robót |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45233123-7

Nazwa budowy:                 REMONT DROGI GMINNEJ

dł. 1620 mb

Adres budowy:                       42-165 Giętkowizna

Obiekt:                       GIETKOWIZNA - GRABARZE dł.1620 m

Rodzaj robót:                              ROBOTY DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01I, KNR 2-18, KNR 2-31I

Opracował:  mgr  Waldemar  Czekała

Częstochowa, sierpień  2010 r

| 1 | I. ROBOTY ZIEMNE + PRZEPUST POD SKRZYŻOWANIEM |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-01I 0119-03-043 D-01.01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | krotność 1,00 | obmiar 1,62 km | ilość 1,62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | KNR 2-01I 0205-02-060 D-03.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - odtworzenie rowu przy przepuście | krotność 1,00 | obmiar 115,20 m3 | ilość 115,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | głębokość rowu uśredniona 0,8 m: |  |  |  |  |
| 2. | (2,00 + 0,4)*0,5*0,80*120 |  |  |  | 115,20 |

| 3 | KNR 2-01I 0310-02-060 D-03.01.01. Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - wykop poszerzający pod fundamenty ścianek czołowych i ławę pod rury | krotność 1,00 | obmiar 3,93 m3 | ilość 3,93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | fundament : |  |  |  |  |
| 2. | 1,00 * 0,80 * 2,00 * 2 |  |  |  | 3,20 |
| 3. | pod ławy rur : |  |  |  |  |
| 4. | 10,40 * 0,70 * 0,10 |  |  |  | 0,73 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 3,93 |

| 4 | KNR 2-18 0501-01-050 D-03.01.01. Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich pod rury przepustu | krotność 1,00 | obmiar 9,22 m2 | ilość 9,22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pod rury : |  |  |  |  |
| 2. | 10,40 * 0,70 |  |  |  | 7,28 |
| 3. | pod fundamenty ścianek : |  |  |  |  |
| 4. | (0,70 + 0,50 ) *0,5 * 1,62 * 2 |  |  |  | 1,94 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 9,22 |

| 5 | KNR 2-31I 0605-02-060 D-03.01.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe pod ścianki wlotowe | krotność 1,00 | obmiar 1,13 m3 | ilość 1,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,50 * 0,70 * 1,62 * 2 |  |  |  | 1,13 |

| 6 | KNR 2-31I 0605-07-040 D-03.01.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm typu "Wipro" z jednoczesną izolacją | krotność 1,00 | obmiar 10,60 m | ilość 10,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10,60 |  |  |  | 10,60 |

| 7 | KNR 2-31I 0605-04-020 D-03.01.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | ilość 2,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2,0 |  |  |  | 2,00 |

| 8 | KNR 2-01I 0502-01-060 D-03.01.01. Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m. Grunt kategorii I-II | krotność 1,00 | obmiar 4,00 m3 | ilość 4,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zasypka wokół fundamentów przpustu : |  |  |  |  |
| 2. | 3,20-(0,50 * 1,62 * 0,80 * 2) |  |  |  | 1,90 |
| 3. | powierzchnie pomiędzy jezdnią a scianką przepustu : |  |  |  |  |
| 4. | (2,0 * 1,50 * 0,5 * 2) - ( 3,14 * 0,31 * 0,31 *1,5 * 2) |  |  |  | 2,09 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 4,00 |

| 2 | II. PODBUDOWA |
| --- | --- |

| 9 | KNR 2-31I 0102-01-050 D-04.01.01. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 20 cm. Kategoria gruntu II-IV, | krotność 1,00 | obmiar 202,50 m2 | ilość 202,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNR 2-31I 0102-02-050 D-04.01.01. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV | krotność 2,00 | obmiar 202,50 m2 | ilość 202,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | KNR 2-31I 0104-03-050 D-04.02.01. Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 202,50 m2 | ilość 202,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | remont nawierzchni istniejacej , przyjeto 5% powierzchni; |  |  |  |  |
| 2. | 1620 * 2,50 * 0,05 |  |  |  | 202,50 |

| 12 | KNR 2-31I 0107-01-060 D—04.04.02. Wyrównanie istniejącej podbudowy (wyboi) tłuczniem przyjmujac 5% ogólnej powierzchni . Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - | krotność 1,00 | obmiar 10,13 m3 | ilość 10,13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1620 * 2,50 * 0,05 * 0,05 |  |  |  | 10,13 |

| 13 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02. Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - poszerzenia jezdni | krotność 0,80 | obmiar 1 498,00 m2 | ilość 1 498,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1498,0 |  |  |  | 1 498,00 |

| 14 | KNR 2-31I 0114-07-050 D-04.04.02. Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, wzmocnienie istniejacej nawierzchni jako podbudowy z jednoczesnym poszerzeniem | krotność 1,00 | obmiar 5 548,00 m2 | ilość 5 548,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5,40 * 20 + 3,40 * 1600 |  |  |  | 5 548,00 |

| 3 | III. NAWIERZCHNIA |
| --- | --- |

| 15 | KNR 2-31I 1004-07-050 D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 5 224,00 m2 | ilość 5 224,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5,20 * 20 + 3,20 * 1600 |  |  |  | 5 224,00 |

| 16 | KNR 2-31I 0310-01-050 D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm łącznie z odsadzkami po 10 cm z każdej strony | krotność 1,00 | obmiar 5 224,00 m2 | ilość 5 224,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5,20 * 20 + 3,20 * 1600 |  |  |  | 5 224,00 |

| 17 | KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm | krotność 1,00 | obmiar 4 900,00 m2 | ilość 4 900,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5,00 * 20 + 3,0 * 1600 |  |  |  | 4 900,00 |

| 18 | KNR 2-31I 0310-06-050 D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm | krotność 1,00 | obmiar 4 900,00 m2 | ilość 4 900,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNR 2-31I 0103-01-050 D-04.04.02. Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II - pod wzmocnienie poboczy | krotność 1,00 | obmiar 1 642,50 m2 | ilość 1 642,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (9,50 * 1,50 * 2) + ( 1614 * 0,5 * 2) |  |  |  | 1 642,50 |

| 20 | KNR 2-31I 0204-03-050 D-04.04.02. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - wzmocnienie poboczy (analogia) | krotność 1,00 | obmiar 1 642,50 m2 | ilość 1 642,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1642,5 |  |  |  | 1 642,50 |

| 4 | IV. ROBOTY ROZNE |
| --- | --- |

| 21 | KNR 2-31I 0704-01-040 D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg przy istniejącym przepuście, zabudowa obustronna przepustu | krotność 1,00 | obmiar 16,00 m | ilość 16,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 + 8 |  |  |  | 16,00 |

| 22 | KNR 2-31I 0704-05-040 D-07.05.01. Zakończenie barier jednostronnych. Masa 1 m barier 24,0 kg | krotność 1,00 | obmiar 8,00 m | ilość 8,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (2 + 2) * 2 |  |  |  | 8,00 |

| 23 | KNR 2-01I 0510-01-050 D-06.01,01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm - rów przy drodze powiatowej | krotność 1,00 | obmiar 336,00 m2 | ilość 336,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | skarpy : |  |  |  |  |
| 2. | 1,20 * 120 * 2 |  |  |  | 288,00 |
| 3. | dno rowu : |  |  |  |  |
| 4. | 0,40 * 120 |  |  |  | 48,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 336,00 |

| 24 | KNR 2-31I 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych | krotność 1,00 | obmiar 4,00 szt | ilość 4,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 94,0320 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 2 664,2400 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 3. | 0 | 1040600 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 49,0556 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 7 |
| 4. | 0 | 1328799 | Bariery drogowe stalowe ocynkowane | t | 0,5760 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 22 |
| 5. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,2320 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 6. | 1 | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.31,5/63 mm,tłuczeń | t | 381,3309 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| 7. | 1 | 1600514/1 | Kruszywo min.łamane niesort.20/31,5 mm,tłuczeń | t | 941,4956 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| 8. | 0 | 1600600 | Miał kamienny | t | 81,1589 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 14 |
| 9. | 0 | 1600604 | Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm | t | 3,0375 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 10. | 0 | 1600606 | Tłuczeń kamienny sortowany | t | 20,1487 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 11. | 1 | 1600606/1 | Tłuczeń kamienny sortowany o frakcji 5/25 mm | t | 413,9100 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
| 12. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 24,9451 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 24 |
| 13. | 0 | 1602197 | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 1,1253 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 14. | 1 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta (0/12,8) | t | 499,8000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 18 |
| 15. | 1 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn.(0/16 mm) | t | 519,7880 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 |
| 16. | 0 | 1690099 | Gruz | m3 | 1,2240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 22 |
| 17. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,0212 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 |
| 18. | 0 | 2301499 | Roztwory asfaltowe | kg | 7,1751 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 19. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa C 20/25 | m3 | 2,5627 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 7 24 |
| 20. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,1437 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 7 24 |
| 21. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 90,9107 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 7 11 12 13 14 19 20 24 |
| 22. | 0 | 3950101 | Drewno opałowe | kg | 43,0508 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 23. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1685 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 24. | 0 | 3990400 | Ziemia urodzajna (humus) | m3 | 17,4720 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 |
| 25. | 0 | 3990799 | Nasiona traw | kg | 4,0320 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 |
| 26. | 1 | 5430705/1 | Rury betonowe okrągłe typu Wipro zbrojone o srednicy 500 mm | m | 10,9180 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |