DOKUMENTACJA TECHNICZNA

„ODTWORZENIE PRZEPUSTÓW W ROWIE ODWADNIAJĄCYM
WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ 667009 S W M. ZIMNOWODA”

Inwestor:									Opracował:

Gmina Lipie

ul. Częstochowska 29

42-165 Lipie

Marzec 2011r.

Spis treści

Odpis z Izba Rzemieślnicza

Odpis Uprawnień

Opis Techniczny

Tabela robót ziemnych

Część graficzna:

- mapa poglądowa

- mapa sytuacyjna skala 1 : 1000

- profil podłużny skala 1 :

- przekroje poprzeczne  skala 1 : 50

- przepust skala 1 : 20

- drenaż

- zdjęcia

Opis techniczny

Dokumentacja została opracowana na podstawie zlecenia Gminy Lipie z dnia 3.03.2011r. Nr ZP. 271.12.2011.

Stan istniejący:

Przepusty pod zjazdami w złym stanie technicznym, zniszczone, niedrożne, miejscowo brak przepustów na wjazdach. Pod drogą w km 1 + 622 istniejący przepust Ø 0,3 m zniszczony - niedrożny. Rowy wzdłuż drogi oraz odpływowe od przepustów niedrożne, zdewastowane. Powyższy stan powoduje niszczenie jezdni oraz podtapianie gruntów przyległych – posesji mieszkalnych i pól uprawnych.

Rozwiązania projektowe:

W celu eliminacji podstopień gruntów rolnych oraz posesji mieszkalnych i zabezpieczenia drogi przed postępującą dewastacją zaprojektowano następujące rozwiązania.

Odbudowa rowu strona lewa w km 0 + 000 – 0 + 064; 0 + 697 - 0 + 868; 
1 + 388 – 1 + 666 oraz od 2 + 410 – 2 + 458.

Strona prawa od 2 + 060 – 2 + 458.

Odmulenie rowu strona lewa od km 0 + 064 – 0 + 356 oraz wszystkie rowy odpływowe od przepustów drogowych.

Wykonanie drenażu odwadniającego z PCV Ø 12,5 z pełnym wykonaniem warstwy filtracyjnej z żwiru od km 0 + 356 – 0 + 697; 0 + 868 – 1 + 388.

Na odbudowanych rowach zostaną wykonane przepusty pod zjazdami z ściankami czołowymi betonowymi lub wykonane z prefabrykatów w miejscach uzgodnionych z właścicielami gruntów.

Na odcinku odwodnionym przez drenaż w miejscach wjazdu na pola drenaż   zostanie wzmocniony rurą AROTA w miejscach wskazanych przez właścicieli gruntów.

Pod drogą w km 1 + 520 należy przebudować przepust betonowy Ø 30 na przepust żelbetowy Ø 50 oraz wykonać nowy przepust żelbetowy Ø 50 w km 2 + 222.