D – M – 00.00.00

WYMAGANIA  OGÓLNE

- Wstęp.

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ( OST ) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach zadania „ Przebudowa drogi na terenie Gminy  Lipie”.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów  przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru  robót drogowych  występujących  przy przebudowie drogi.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione  poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  następująco:

1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany , nie będący budynkiem , stanowiący całość techniczno - użytkową ( droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik – wyznaczony pas  terenu  przy jezdni lub odsunięty od jezdni , przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu  lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem  ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi  stronami , opatrzony pieczęcią organu wydającego , wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami , stanowiący urzędowy  dokument przebiegu robót budowlanych , służący  do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem .

1.4.5. Inżynier/Kierownik Projektu  - osoba wymieniona w danych  kontraktowych , odpowiedzialna  za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona  do kierowania  robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi – jezdnia  z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona  korona drogi i skarpami rowów .

1.4.11.  Koryto  - element  uformowany w korpusie  drogowym w celu ułożenia  w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Książka obmiarów -  akceptowany  przez Inżyniera /Kierownika  projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami , służący do wpisywania  przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i Ew. dodatkowych  załączników . Wpisy w książce obmiarów podlegają  potwierdzeniu.

1.4.13. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne  do wykonania robót  zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi.

1.4.14. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu   na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu.

a/ warstwa ścieralna – górna warstwa  nawierzchni poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu ruchu  i czynnik ów atmosferycznych.

b/warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniającą  lepsze rozłożenie naprężeń  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę .

c/ warstwa wyrównawcza  - warstwa służąca  do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

d/ podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń  od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej..

e/ warstwa odcinająca – stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek  drobnych gruntu do warstwy nawierzchni  leżącej powyżej.

f/ warstwa odsączająca – służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.14. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w osi drogi .

1.4.15. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami  powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych , służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.18. Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia  ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.19 . Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót .

1.4.20 – Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót , bezpieczeństwo wszelkich  czynności na terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający  w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ustali na własny koszt .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i przedmiar robót.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST.

Wykonawca nie może  wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inwestora.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób  trwały są szkodliwe  dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia .

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za  urządzenia podziemne .

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do  ustawowych ograniczeń  osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażeni na i z terenu robót.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę  robót i wszelkie  materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  zakończenia  robót.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów .

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , które są  w jakikolwiek  sposób związane  z wykonywanymi robotami i będzie  w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

1.5.13. Równoważność  norm i zbiorów przepisów prawnych.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska  odkryte na terenie budowy  będą uważane za własność Zamawiającego.

1.6. Zaplecze Zamawiającego  - nie dotyczy.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych do robót Wykonawca  przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia.

2.2. Pozyskiwanie  materiałów miejscowych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  pozyskanie  materiałów ze źródeł  miejscowych

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa  lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora  o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem tego materiału.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca we własnym zakresie  zapewnia przechowywanie i składowanie materiałów.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji .

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  takich  środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwe  przewożenie materiałów. Liczba środków transportu powinna gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji .

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę  robót i jakości materiałów.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem , aby osiągnąć założoną jakość robót.

6.2. Pobieranie próbek.

Na zlecenie Inwestora  Wykonawca  będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości  co do ich jakości..

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

W przypadku materiałów dla  których ww dokumenty są  wymagane  każda partia  dostarczona do robót będzie  posiadać te dokumenty.

6.4. Dokumenty budowy.

Ksiązka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót .

Do dokumentów budowy zalicza się :

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- Protokoły przekazania terenu budowy,

- Umowy,

- Protokoły odbioru robót,

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencja na budowie.

7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami  skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia  i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót  będą zaakceptowane przez Inwestora.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku  występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

- ODBIÓR  ROBÓT.

W zależności od ustaleń roboty podlegają różnym  etapom odbioru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.3. Odbiór częściowy.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót .

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  ilości, jakości i wartości.

Odbioru ostatecznego dokonuje powołana przez Inwestora komisja .

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego :

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne,

- Książki obmiarów,

- Certyfikaty,

- Inne dokumenty np.  dotyczące robót towarzyszących.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI.

9.1. Ustalenia  ogólne .

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana prze Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- Robociznę,

- Wartość materiałów,

- Wartość pracy sprzętu,

- Koszty pośrednie,

- Zysk

- Podatek VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach , a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt jw. obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie dokumentacji,

- Ustawienie stosownych oznakowań,

- Konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

- Dzierżawę terenu,

- Przygotowanie terenu,

- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych,

- Oczyszczenie terenu ,

- Utrzymanie płynności ruchu.

- PRZEPISY ZWIĄZNE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane ( Dz.U, Nr 89, poz 414 z późniejszymi zmianami ),

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sparwie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555),

- Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 14 , poz . 60 z późniejszymi zmianami ).