Przedmiar

na przebudowę - modernizację drogi dojazdowej do pól

w miejscowości Danków ,gmina Lipie  , powiat kłobucki

województwo  śląskie.

1 d.1	Wycena indywidualna 	Pomiary geodezyjne - wytyczenie drogi w terenie przez geodetę - długość drogi 1,20 km 	droga

1	droga 	1.000

RAZEM	1.000

2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm	m2

4800	m2	4800.000

RAZEM	4800.000

3 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III   obmiar 4800m2 x 0,2 = 960 m3 - /1 x 0,5 m x 0,1  x 1200/ - na plantowanie poboczy = 960m3 - 60 m3 = 900 m3  z tego 30% = 270 m3  - wywóz na odległość 1km 	m3

270	m3	270.000

RAZEM	270.000

4 d.2	KNNR 6 0104-01 - analogia 	Warstwy odsączające  żwirowe zagęszczane mechanicznie o grubości 8 cm	m2

4200	m2	4200.000

RAZEM	4200.000

5 d.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm ( łączna warstwa 12 cm )	m2

4200	m2	4200.000

RAZEM	4200.000

6 d.2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m2

4200	m2	4200.000

RAZEM	4200.000

7 d.2	KNR 2-31 0116-03 analogia 	Podbudowy  na jezdniach rozścielane mechanicznie - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm- analogia  warstwa z destruktu bitumicznego gr 5 cm Krotność 0,42 	m2

4200	m2	4200.000

8 d.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2	m2

4200	m2	4200.000

RAZEM	4200.000

9 d.2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2

4200	m2	4200.000

RAZEM	4200.000

10 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - plantowanie poboczy 	m2

600	m2	600.000

RAZEM	600.000