OPIS  TECHNICZNY

do  opracowania pn. Modernizacja drogi  dojazdowej do pól

w miejscowości  Danków    gmina Lipie

powiat kłobucki

województwo  śląskie.

- Podstawa  opracowania:

  - umowa o dzieło z Gminą  w Lipiu  ,

  - mapy ewidencyjne,

  - oględziny i pomiary w terenie.

- Zakres pracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje modernizację   drogi transportu rolnego na terenie gminy Lipie   w miejscowości Danków    na długości 1200 m.

Prace będą polegały na : wykonaniu pomiarów geodezyjnych   , korytowaniu, wywozie nadmiaru ziemi z korytowania  , wykonaniu warstwy odsączającej,  wykonaniu dolnej i górnej warstwy  podbudowy z tłucznia i destruktu oraz powierzchniowego utrwalenia .

Przedmiotową dokumentację sporządzono na potrzeby dofinansowania inwestycji środkami FOGR.

- Opis stanu istniejącego:

Tereny przez które przebiega projektowana do modernizacji droga są terenami o charakterze rolniczym.

Odcinek przewidziany do modernizacji jest w bardzo złym stanie technicznym, jest to droga śródpolna o nawierzchni gruntowej z licznymi wybojami, koleinami w okresie opadów  uniemożliwiająca przejazd.

Modernizacja drogi  jest   przy udziale środków FOGR.

- Projektowane rozwiązania sytuacyjne:

Uproszczoną dokumentację projektową  wykonano z wykorzystaniem map  w skali  1:2000   oraz na podstawie oględzin i pomiarów w  terenie .

- Projektowane rozwiązanie wysokościowe:

Niweletę poprowadzono po istniejącej rzędnej terenu nie powodując zmian stosunków wodnych w obrębie projektowanej  drogi.

Na całym odcinku drogi objętej opracowaniem  zastosowano jednolitą szerokość  jezdni 3,50 m.

Droga winna być wytyczona geodezyjnie.

- Nawierzchnia i podbudowa:

Projektuje się wykonanie korytowania , 8 cm warstwy odsączającej żwirowej,  dolnej 12-to cm warstwy z kruszywa łamanego , 5-cio  cm warstwy górnej z kruszywa łamanego i 5-cio  cm warstwy ( po zagęszczeniu)  z destruktu  bitumicznego – frezu  oraz 2 krotnego powierzchniowego utrwalenia

- Konstrukcja nawierzchni:

Zaprojektowano nawierzchnię przystosowaną do poruszania się po drogach  maszyn i pojazdów rolniczych tj. dla ruchu lekkiego.

- Odwodnienie:

Dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym ukształtowanie terenu pozwoli na odprowadzenie wód na teren przyległy.

- Prace przewidziane do wykonania:

  - Droga w miejscowości Danków   o długości 1200  mb i szerokości 3,50 m oraz jednostronne pobocze o długości 1200 mb i szerokości 0,50 m:

    - roboty pomiarowe geodezyjne

    - mechaniczne  profilowanie koryta,

    - warstwa odsączajaca  8 cm,

    - podbudowa warstwa dolna 12 cm,

    - warstwa górna 5 cm,

    - warstwa z destruktu  5 cm,

    - plantowanie  poboczy,

    - dwukrotne powierzchniowe utrwalenie,

    - wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania.

Wykonawca robót  we własnym zakresie dokona rozeznania odnośnie przebiegu uzbrojenia występującego w obrębie modernizowanej  drogi.

Geodeta  wskaże właściwy przebieg trasy  drogi w terenie .

Z uwagi na brak map syt-wys uproszczona dokumentację wykonano na podstawie map ewidencyjnych.

- Podstawa wyceny:

Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu  cen  opublikowanych w Informacyjnym Zestawie Cen Czynników Produkcji Budowlanej Orgbud – Serwis na I kwartał 2007 roku oraz cen w Regionie i ceny tłucznia z kopalni w Siewierzu  .

W kosztorysie inwestorskim uwzględniono koszt materiału łącznie z transportem .

Kosztorys inwestorski został sporządzone według aktualnych katalogów  KNR-ów .