| Inwestor: URZĄD GMINY LIPIE ul. Częstochowaka 29 42-165 LIPIE | Wykonawca: WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

Kod CPV  : 45233123-7

Nazwa budowy     :    REMONT  NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

dł. 1733 mb

Adres budowy      :        42-165   m. WAPIENNIK

Rodzaj robót         :              ROBOTY  DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania  :   KNR 2-01I, KNR 2-31I, KNR SEKO S6-01

Opracował  :  mgr  Waldemar  Czekała

Czestochowa, marzec  2009 r

| 1 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-01I 0119-03-043 D-01.01.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym | krotność 1,00 | obmiar 1,73 km | ilość 1,73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1733/1000 |  |  |  | 1,73 |

| 2 | KNR SEKO S6-01 103050000-050 D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.5 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.5-10t na składowisko odległe do 1 km Charakterystyka Robót: 1.Zabezpieczenie miejsca pracy - oznakowanie.2.Frezowanie mechaniczne nawierzchni.3.Załadowanie kory asfaltowej na środki transportowe.4.Odwiezienie kory asfaltowej na odległość do 20 km na place składowe.5.Przenoszenie znaków zabezpieczających w miarę postępu robót. | krotność 1,00 | obmiar 9 038,00 m2 | ilość 9 038,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (1733 - 5,0) * 5,0 |  |  |  | 8 640,00 |
| 2. | skrzyżowanie z drogą - początek opracowania : |  |  |  |  |
| 3. | 20 * 5,0 + 15 * 4 |  |  |  | 160,00 |
| 4. | poszerzenie na łukach : |  |  |  |  |
| 5. | 13 * 10 * 0,5 + 10 * 4 * 0,5 |  |  |  | 85,00 |
| 6. | skrzyżowanie z drogą - koniec opracowania : |  |  |  |  |
| 7. | 12 * 5 + 12 * 4 |  |  |  | 108,00 |
| 8. | poszerzenie na łukach : |  |  |  |  |
| 9. | 10 * 5 * 0,5 + 10 * 4 * 0,5 |  |  |  | 45,00 |
| 10. |  |  |  |  | ------------- |
| 11. | Suma |  |  |  | 9 038,00 |

| 2 | II. PODBUDOWA |
| --- | --- |

| 3 | KNR 2-31I 0102-01-050 D-04.01.01. Wykonywanie koryta na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 20 cm. Kategoria gruntu II-IV - odsadzki obustronne | krotność 1,00 | obmiar 1 039,80 m2 | ilość 1 039,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1733,0 * 2 * 0,30 |  |  |  | 1 039,80 |

| 4 | KNR 2-31I 0102-02-050 D-04.01.01. Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV | krotność 2,00 | obmiar 1 039,80 m2 | ilość 2 079,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | KNR 2-01I 0211-01-060 D-04.01.01. Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,15m3, z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - grunt z korytowania na poszerzeniach | krotność 1,00 | obmiar 207,96 m3 | ilość 207,96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1733 * 0,60 * 0,20 |  |  |  | 207,96 |

| 6 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02. Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie pod odsadzki | krotność 1,00 | obmiar 1 039,80 m2 | ilość 1 039,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1733,0 * 0,60 |  |  |  | 1 039,80 |

| 7 | KNR 2-31I 0114-06-050 D-04.04.02. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | krotność 5,00 | obmiar 1 039,80 m2 | ilość 5 199,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | KNR 2-31I 0117-03-050 D-04.04.02. Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wzmocnienie istniejacej podbudowy tłuczniowej | krotność 1,00 | obmiar 10 074,80 m2 | ilość 10 074,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (1733 - 5,0) * 5,60 |  |  |  | 9 676,80 |
| 2. | poszerzenia : |  |  |  |  |
| 3. | 160 + 85 + 108 + 45 |  |  |  | 398,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 10 074,80 |

| 9 | KNR 2-31I 0117-04-050 D-04.04.02. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | krotność 3,00 | obmiar 10 074,80 m2 | ilość 20 149,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNR 2-31I 1004-07-050 D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 9 556,40 m2 | ilość 9 556,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (1733 - 5,0) * 5,30 +398 |  |  |  | 9 556,40 |

| 3 | III. NAWIERZCHNIA |
| --- | --- |

| 11 | KNR 2-31I 0310-01-050 D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/16 mm, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6 cm | krotność 1,00 | obmiar 9 556,40 m2 | ilość 9 556,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (1733 - 5,0) * 5,30 |  |  |  | 9 158,40 |
| 2. | poszerzenia : |  |  |  |  |
| 3. | 398,0 |  |  |  | 398,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 9 556,40 |

| 12 | KNR 2-31I 0310-02-050 D-05.03.05. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | krotność 2,00 | obmiar 9 556,40 m2 | ilość 19 112,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm | krotność 1,00 | obmiar 9 018,10 m2 | ilość 9 018,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pomniejszono o odsadzki obustronne : |  |  |  |  |
| 2. | (1733 - 5,0)* 5,0 + 398 *0,95 |  |  |  | 9 018,10 |

| 14 | KNR 2-31I 0310-06-050 D-05.03.05. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | krotność 1,00 | obmiar 9 018,10 m2 | ilość 9 018,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9018,10 |  |  |  | 9 018,10 |

| 4 | IV. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE |
| --- | --- |

| 15 | KNR 2-31I 0103-02-050 D-04.01.01. Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV - nadanie spadków poprzecznych pod warstwę wzmacniającą | krotność 1,00 | obmiar 2 599,50 m2 | ilość 2 599,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1733 * 0,75 * 2 |  |  |  | 2 599,50 |

| 16 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02. Wzmocnienie poboczy obustronnych warstwą z kruszywa destruktu bitumicznego z rozbiorki nawierzchni. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia | krotność 1,00 | obmiar 2 599,50 m2 | ilość 2 599,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1733 * 0,75 * 2 |  |  |  | 2 599,50 |

| 17 | KNR 2-31I 1510-0501-034 D-05.03.11. Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 1,0 km. Załadunek mechaniczny kruszywa łamanego. Samochód samowyładowczy do 5 t - kruszywo z frezowania do powtórnego wbudowania w obustronne pobocza | krotność 1,00 | obmiar 935,82 t | ilość 935,82 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2599,5 * 0,15 * 2,4 |  |  |  | 935,82 |

| 18 | KNR 2-31I 1406-04-020 D-03.02.01a. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych | krotność 1,00 | obmiar 35,00 szt | ilość 35,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35,0 |  |  |  | 35,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 172,0152 |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 4 873,7640 |  |  |
| 3. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 2,0300 |  |  |
| 4 5 | 1 1 | 1600514 1600514 | Kruszywo min.łamane 31,5- 60mm,tłuczeń Kruszywo z rozbiórki nawierzchni (destrukt) | t t | 2577,94 827,16 |  |  |
| 5. | 0 | 1600600 | Miał kamienny | t | 144,0696 |  |  |
| 6. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 0,3290 |  |  |
| 7. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 919,8462 |  |  |
| 8. | 0 | 1603002 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,cz.zamkn. | t | 1 426,7705 |  |  |
| 9. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,1855 |  |  |
| 10. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa B-200 | m3 | 3,2550 |  |  |
| 11. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,3815 |  |  |
| 12. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 173,6740 |  |  |
| 13. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,1802 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |