| Inwestor: Urząd Gminy Lipie ul. Częstochowska 29 42-165 Lipie | Wykonawca: Wyłoniony w drodze przetargu |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45223300-9

Nazwa budowy:     BUDOWA CHODNIKA I ZATOKI POSTOJOWE

Adres budowy:                      m. Natolin

Rodzaj robót  :               ROBOTY DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01I, KNR 4-04, KNR 2-18

Opracował : mgr  Waldemar  Czekała

Częstochowa, kwiecień 2010 r

Ogólna  charakterystyka robót

1.  Podstawa  opracowania

- Kosztorys przedmiarowy opracowano na podstawie projektu  budowlano-wykonawczego wykonanego przez  „Projbud”  Częstochowa.

- Charakterystyka  obiektu

W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano chodnik szer. 2,00 m wzdłuż drogi powiatowej nr 2001 S, zlokalizowany przy krawędzi jezdni oraz zatokę parkingową o głębokości 5,00 m i dł. 20,00 m. Na odcinku zatoki postojowej i dalej chodnik odsunięty poza zatokę i istniejący rów przydrożny. Nawierzchnia chodnika  kostki brukowej gr. 6 cm na warstwie kruszywa naturalnego (piasku) gr. 10 cm po zagęszczeniu. Obramowanie chodnika od strony jezdni krawężnikiem betonowym o wym. 15 x 30 cm a od terenu zielonego obrzeżem o wym. 6 x 20 cm. Zatoka postojowa z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm i kamienia łamanego gr. 15 cm. Obramowanie od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o prześwicie 4 cm a od strony chodnika krawężnikiem 15 x 30 cm o prześwicie 12 cm. Zjazd do szkoły o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie jw. lecz warstwa z kamienia łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu. Odwodnienie istniejącym ściekiem przykrawężnikowym na DP 2001 S a na dalszym odcinku rowem przydrożnym o głębokości 0,5 – 1,4 m (przy wlocie istniejącego przepustu na skrzyżowaniu dróg). Umocnienie rowu przy wlocie do przepustu dyblami betonowymi gr. 15 cm lub alternatywnie kamieniem narzutowym (otoczaki). Przedłużenie istniejącego przepustu pod zjazdem do bud. nr 49 (przy drodze gminnej) rurami karbowanymi z PEHD fi 300 mm. Ścianka wylotowa przepustu z betonu C 20/25 na fundamencie wylewanym z betonu jw. Wyloty ścieku z elementów korytkowych umocnione kamieniem narzutowym. Zabezpieczenie ruchu pieszych wygrodzeniem łańcuchowym wys. 1,00 m i łącznej dł. 9,0 m w rejonie istniejącego przepustu. Wykonanie ręcznych rozbiórek nawierzchni z płyt bet. 35 x 35 x 5 cm i nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Wykonanie nakładki bitumicznej gr. 5 cm

po zagęszczeniu w miejscu dokonanej rozbiórki (jednoczesne obrobienie krawędzi jezdni po ustawieniu krawężnika).

3.  Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   kat.  II  i  III

- roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie  spycharką  100 KM  i  koparką  o  poj. naczynia  0,15

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5  ton

- wykonanie  nawierzchni sprzętem technologicznym .

- 4. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-18, KNR 4-04, KNR AT-03, KNR AT-04

| 1 | I. ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-31I 0814-01-040 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 30,00 m | ilość 30,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | obudowa chodnika na odcinku ogrodzenie - wejsci do szkoły : |  |  |  |  |
| 2. | 15,0 * 2 |  |  |  | 30,00 |

| 2 | KNR 2-31I 0815-01-050 D-01.02.04 Rozebranie chodników, Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 121,25 m2 | ilość 121,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek do wejscia szkoly : |  |  |  |  |
| 2. | 13 * 2 +(2+67)*0,5*2,50 |  |  |  | 112,25 |
| 3. | odcinek - dojście do pomnika : |  |  |  |  |
| 4. | 6,0 * 1,50 |  |  |  | 9,00 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 121,25 |

| 3 | KNR 2-31I 0007-01-040 D-01.02.04 Cięcie mechaniczne nawierzchni asfalto-betonowej przecinarką typu Christensen. Głębokość cięcia do 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 89,00 m | ilość 89,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,50 * 2 + 86,0 |  |  |  | 89,00 |

| 4 | KNR 2-31I 0803-03-050 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm - odcinek drogi powiatowej (DP 2001 S) | krotność 1,00 | obmiar 129,00 m2 | ilość 129,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86,00 * 1,50 |  |  |  | 129,00 |

| 5 | KNR 2-31I 0803-04-050 D-01.02.04\ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 3 cm | krotność 2,00 | obmiar 129,00 m2 | ilość 129,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | KNR 2-01I 0103-05-020 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | KNR 2-01I 0103-07-020 D-01.02.01 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-94cm | krotność 1,00 | obmiar 4,00 szt | ilość 4,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4,0 |  |  |  | 4,00 |

| 8 | KNR 2-01I 0105-05-020 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | KNR 2-01I 0105-07-020 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-94 cm | krotność 1,00 | obmiar 4,00 szt | ilość 4,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 |  |  |  | 4,00 |

| 10 | KNR 2-01I 0110-01-164 D-01.02.01 Wywożenie dłużyc. Transport na odległość do 2 km - kotlownia teren szkoły | krotność 1,00 | obmiar 15,00 m-p | ilość 15,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | średnica uśredniona fi - 0,7 m : |  |  |  |  |
| 2. | 15,0 |  |  |  | 15,00 |

| 11 | KNR 4-04 1101-02-060 D-01.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 2 km | krotność 1,00 | obmiar 12,87 m3 | ilość 12,87 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | gruz z obrzeży : |  |  |  |  |
| 2. | 30 * 0,06 * 0,20 |  |  |  | 0,36 |
| 3. | gruz z płyt chodnikowych : |  |  |  |  |
| 4. | 121,25 * 0,05 |  |  |  | 6,06 |
| 5. | gruz z betonu asfaltowego : |  |  |  |  |
| 6. | 86 * 1,50 * 0,05 |  |  |  | 6,45 |
| 7. |  |  |  |  | ------------- |
| 8. | Suma |  |  |  | 12,87 |

| 12 | KNR 4-04 1101-05-060 D-01.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym | krotność 1,00 | obmiar 12,87 m3 | ilość 12,87 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | II. ROBOTY ZIEMNE |
| --- | --- |

| 13 | KNR 2-01I 0119-03-043 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym - TRASA CHODNIKA | krotność 1,00 | obmiar 0,16 km | ilość 0,16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (46+7+15+10+27+10+42+3)/1000 |  |  |  | 0,16 |

| 14 | KNR 2-01I 0121-02-052 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych - ZATOKA POSTOJOWA | krotność 1,00 | obmiar 0,01 ha | ilość 0,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (20 +22)*0,5 * 5,0/10000 |  |  |  | 0,01 |

| 15 | KNR 2-01I 0205-02-060 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - | krotność 1,00 | obmiar 54,40 m3 | ilość 54,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rów przy drodze powiatowej o gębokości uśrednionej 0,50 m : |  |  |  |  |
| 2. | (0,4 + 2,40) * 0,5 * 8,0 |  |  |  | 11,20 |
| 3. | rów przy drodze powiatowej : przy głębokości uśrednionej 0,76 m : |  |  |  |  |
| 4. | (0,40 + 2,0) * 0,5 * 36,0 |  |  |  | 43,20 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 54,40 |

| 3 | III. ZATOKA POSTOJOWA + ZJAZD |
| --- | --- |

| 16 | KNR 2-31I 0101-01-050 D-04.01.01 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni zatoki. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 147,35 m2 | ilość 147,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z poszerzeniem pod ławy krawężnikowe : |  |  |  |  |
| 2. | (20 + 27) * 0,5 * 5,30 |  |  |  | 124,55 |
| 3. | zjazd do szkoły : |  |  |  |  |
| 4. | (4,70 * 2) + ( 4,70 +8,70)* 0,5 * 2 |  |  |  | 22,80 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 147,35 |

| 17 | KNR 2-31I 0101-02-050 D-04.01.01 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm pow. 20 cm. Kategoria gruntu I-IV | krotność 2,00 | obmiar 147,35 m2 | ilość 147,35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 147,35 |  |  |  | 147,35 |

| 18 | KNR 2-31I 0402-03-060 D-08.01.01 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe o wym. 15 x 30 cm - pod krawęznik najazdowy | krotność 1,00 | obmiar 1,85 m3 | ilość 1,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 41,0 *0,15 * 0,30 |  |  |  | 1,85 |

| 19 | KNR 2-31I 0402-04-060 D-08.01.01 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | krotność 1,00 | obmiar 1,98 m3 | ilość 1,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (7,0 + 20 + 6,0) * (0,15 * 0,30 + 0,10 * 0,15) |  |  |  | 1,98 |

| 20 | KNR 2-31I 0403-03-040 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 33,00 m | ilość 33,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7 + 20 +6 |  |  |  | 33,00 |

| 21 | KNR 2-31I 0403-05-040 D-08.01.01 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowy (analogia) | krotność 1,00 | obmiar 31,00 m | ilość 31,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31,0 |  |  |  | 31,00 |

| 22 | KNR 2-31I 0407-05-040 D-8.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zjazd do szkoły | krotność 1,00 | obmiar 11,00 m | ilość 11,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3 + 3 + 2,50 + 2,50 |  |  |  | 11,00 |

| 23 | KNR 2-31I 0104-05-050 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 139,50 m2 | ilość 139,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (20 + 27 ) * 0,5 * 5,0 |  |  |  | 117,50 |
| 2. | zjazd : |  |  |  |  |
| 3. | (4,50 * 2,0) + ( 4,50 + 8,50)*0,5*2,0 |  |  |  | 22,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 139,50 |

| 24 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 117,50 m2 | ilość 117,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazd | krotność 1,00 | obmiar 22,00 m2 | ilość 22,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22,0 |  |  |  | 22,00 |

| 26 | KNR 2-31I 0114-06-050 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | krotność 5,00 | obmiar 22,00 m2 | ilość 22,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | KNR 2-31I 0511-03-050 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej granatowa typu "Behaton" o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 113,97 m2 | ilość 113,97 |  |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (20 + 27) * 0,5 * 4,85 |  |  |  | 113,97 |

| 28 | KNR 2-31I 0511-03-050 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd do szkoly | krotność 1,00 | obmiar 22,00 m2 | ilość 22,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 22,0 |  |  |  | 22,00 |

| 4 | IV. PRZEDŁUŻENIE PRZEPUSTU POD ZJAZDEM bud. 49 + PRZEPUST POD CHODNIKIEM |
| --- | --- |

| 29 | KNR 2-01I 0310-02-060 D-02.01.01 Ręczne wykopy ciągłe lze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III | krotność 1,00 | obmiar 7,40 m3 | ilość 7,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wykop pod sciankę wylotowa przepustu : |  |  |  |  |
| 2. | 1,50 * 1,00 * 1,19 |  |  |  | 1,79 |
| 3. | wykop pod rury przepustu : |  |  |  |  |
| 4. | głebokśc uśredniona 52 cm : |  |  |  |  |
| 5. | (0,90 * 12 * 0,52) |  |  |  | 5,62 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 7,40 |

| 30 | KNR 2-18 0501-01-050 D-03.02.01 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich 17 * 0,50 | krotność 1,00 | obmiar 8,50 m2 | ilość 8,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | KNR 2-18 0207-07-040 D-03.02.01 Kanał z PCW - rury karbowane fi 300 mm - analogia | krotność 1,00 | obmiar 17,00 m | ilość 17,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12,0 + 5,0 |  |  |  | 17,00 |

| 32 | KNR 2-31I 0605-02-060 D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe | krotność 1,00 | obmiar 0,24 m3 | ilość 0,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,6 * 0,4 * 1,0 |  |  |  | 0,24 |

| 33 | KNR 2-31I 0605-04-020 D-03.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | ilość 1,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,0 |  |  |  | 1,00 |

| 5 | V. CHODNIKI |
| --- | --- |

| 34 | KNR 2-31I 0101-07-050 D-04.01.01 Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość uśredniona 10 cm. Kategoria gruntu III-IV | krotność 0,50 | obmiar 346,05 m2 | ilość 346,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | chodnik szer. 2,0 m : |  |  |  |  |
| 2. | (46 + 15 + 2 + 3 + 7 + 26,5 + 10 + 42 + 4) * 2,10 |  |  |  | 326,55 |
| 3. | chodnik szer. 1,50 m : |  |  |  |  |
| 4. | (6 + 2,5 + 1 + 2,5 + 1) * 1,5 |  |  |  | 19,50 |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |
| 6. | Suma |  |  |  | 346,05 |

| 35 | KNR 2-31I 0407-02-040 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | krotność 1,00 | obmiar 254,50 m | ilość 254,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11,5 + 1,5 + 1,5 + 4,0 + 4,0+ 0,5 + 0,5 + 3,0 + 3,0 + 2,50 + 10 + 3,5 + 3,5 + 13 + 13 + 15 + 3 + 7,5 + 26,5 + 7 + 10 + 11,5 +41 + 40 + 5 + 4 |  |  |  | 254,50 |
| 36 | KNR 2-31I 0104-05-050 D-04.02.01 Warstwa piasku w korycie chodnika.. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 339,00 m2 | ilość 339,00 |  |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | chodnik szer. 2,0 m : |  |  |  |  |
| 2. | (47 + 2 +7,5 + 26,5 + 10 + 41 + 4 + 15 + 4 ) *2 |  |  |  | 314,00 |
| 3. | poszerzenia : |  |  |  |  |
| 4. | 2,50 * 2,50 * 0,5 * 2 |  |  |  | 6,25 |
| 5. | chodnik szer. 1,50 m : |  |  |  |  |
| 6. | (6,0 * 1,50) |  |  |  | 9,00 |
| 7. | poszerzenia : |  |  |  |  |
| 8. | (1,0 * 1,0 * 0,5) * 2 |  |  |  | 1,00 |
| 9. | placyk przy popiersiu : |  |  |  |  |
| 10. | 3,50 * 2,50 |  |  |  | 8,75 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 339,00 |

| 37 | KNR 2-31I 0511-0201-050 D-08.02.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 339,00 m2 | ilość 339,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 339,00 |  |  |  | 339,00 |

| 6 | VI. ROBOTY RÓŻNE |
| --- | --- |

| 38 | KNR 2-01I 0506-01-050 D-02.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III | krotność 1,00 | obmiar 129,48 m2 | ilość 129,48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (1 + 1 + 0,49 )* 52 |  |  |  | 129,48 |

| 39 | KNR 2-01I 0516-04-050 D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowów płytami (DYBLE) na podsypce cementowo-piaskowej - analogia | krotność 1,00 | obmiar 23,66 m2 | ilość 23,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (1,0 + 1,0 + 0,49) * 9,50 |  |  |  | 23,66 |
| 40 | KNR 2-31I 0606-03-040 D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 cm - oidprowadzenie wody powierzchniowej z drogi powiatowej i gminnej | krotność 1,00 | obmiar 15,00 m | ilość 15,00 |  |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4,0 + 11,0 |  |  |  | 15,00 |

| 41 | KNR 2-31I 0701-05-040 D-07.06.01 Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków 1,5 m z rur o średnicy 60 mm | krotność 1,00 | obmiar 9,00 m | ilość 9,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4,50 + 4,50 |  |  |  | 9,00 |

| 42 | KNR 2-01I 0514-01-060 D-06.01.01 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów. Elementy kamienne z kamienia narzutowego - umocnienie wylotu korytka ściekowego | krotność 1,00 | obmiar 0,38 m3 | ilość 0,38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | (0,40 * 3 * 1 ) * 2 * 0,16 |  |  |  | 0,38 |

| 43 | KNR 2-31I 1004-01-050 D-03.04.01Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowej nieulepszonej - po dokonanej rozbiórce | krotność 1,00 | obmiar 129,00 m2 | ilość 129,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86,0 * 1,50 |  |  |  | 129,00 |

| 44 | KNR 2-31I 1004-07-050 D-03.04.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 129,00 m2 | ilość 129,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 | KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm | krotność 1,00 | obmiar 129,00 m2 | ilość 129,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | KNR 2-31I 0310-06-050 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | krotność 2,00 | obmiar 129,00 m2 | ilość 129,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 | KNR 2-31I 1402-03-050 D-06.03.01. Naprawy poboczy wykonane ręcznie - ścinanie o grubości 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | ilość 65,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 65 * 1,0 |  |  |  | 65,00 |

| 48 | KNR 2-01I 0212-01-060 D-02.01.01. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,15m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemizmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - nadswyżka gruntu z korytowania | krotność 1,00 | obmiar 34,60 m3 | ilość 34,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 346,0 * 0,10 |  |  |  | 34,60 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 000/1 | Rury karbowane z PEHD fi 300 | m | 12,7200 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 2,3220 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 65,7900 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4. | 0 | 1040600 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 8,6400 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5. | 0 | 1120709 | Drut stalowy okrągły miękki śr.0,5 mm | kg | 0,1890 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6. | 0 | 1323701 | Słupki z rur stalowych | kg | 53,4600 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7. | 0 | 1331399 | Łańcuch techniczny o ogniwach krótkich | m | 10,1700 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8. | 0 | 1511699 | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna | dm3 | 0,3330 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9. | 0 | 1511700 | Farba olejna nawierzchniowa biała | dm3 | 0,3060 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10. | 0 | 1511712 | Farba olejna nawierzchniowa czerwona | dm3 | 0,3060 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11. | 0 | 1530599 | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0,1350 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12. | 1 | 1600514 | Kruszywo min.łamane niesort.31,5/63 mm,tłuczeń | t | 46,7209 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13. | 0 | 1600605 | Tłuczeń kamienny 20-40 do 40-63 mm | t | 0,0791 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 98,4685 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15. | 0 | 1601900 | Piasek do nawierzchni drogowych | m3 | 1,5305 |  | 0,00 |  |  |  |
| 16. | 0 | 1602197 | Pospółka kruszywo nienormowane | m3 | 0,9028 |  | 0,00 |  |  |  |
| 17. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 16,4475 |  | 0,00 |  |  |  |
| 18. | 0 | 1630399 | Kamień łamany niesortowany 10-50 cm | m3 | 0,4800 |  | 0,00 |  |  |  |
| 19. | 0 | 1690099 | Gruz | m3 | 0,5202 |  | 0,00 |  |  |  |
| 20. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,3472 |  | 0,00 |  |  |  |
| 21. | 0 | 1700399 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków | t | 5,4636 |  | 0,00 |  |  |  |
| 22. | 0 | 1701100 | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0,2910 |  | 0,00 |  |  |  |
| 23. | 0 | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe | m | 33,6600 |  | 0,00 |  |  |  |
| 24. | 1 | 2220099/1 | Krawężniki najazdowe betonowe 15 x 22 cm | m | 31,6200 |  | 0,00 |  |  |  |
| 25. | 0 | 2220700 | Płyty ściekowe beton.gr.15cm,typ korytkowy | szt | 30,9000 |  | 0,00 |  |  |  |
| 26. | 0 | 2220802 | Obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 11,2200 |  | 0,00 |  |  |  |
| 27. | 0 | 2220803 | Obrzeża betonowe 20x6 cm | m | 250,4100 |  | 0,00 |  |  |  |
| 28. | 0 | 2221403 | Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm | szt | 96,0393 |  | 0,00 |  |  |  |
| 29. | 1 | 2222110 | Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,czerwona typu "Holland" | m2 | 339,2750 |  | 0,00 |  |  |  |
| 30. | 1 | 2222120 | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,granatowa typu "Behaton" | m2 | 116,8244 |  | 0,00 |  |  |  |
| 31. | 1 | 2222120/1 | Kostki brukowe betonowe grub.8 cm,szara typu "Behaton" | m2 | 22,5500 |  | 0,00 |  |  |  |
| 32. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa C 20/25 | m3 | 4,7300 |  | 0,00 |  |  |  |
| 33. | 0 | 2380807 | Zaprawa cementowa M 7 | m3 | 0,1779 |  | 0,00 |  |  |  |
| 34. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,1794 |  | 0,00 |  |  |  |
| 35. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 19,2013 |  | 0,00 |  |  |  |
| 36. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0171 |  | 0,00 |  |  |  |
| 37. | 0 | 3951303 | Słupki drewniane iglaste śred.120 mm | m3 | 0,0017 |  | 0,00 |  |  |  |
| 38. | 0 | 4002810 | Tarcze tnące | szt | 0,1513 |  | 0,00 |  |  |  |
| 39. | 0 | 6810599 | Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW | szt | 2,1600 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |