| Inwestor: GMINA LIPIE ul. Częstochowska 29 42-165 LIPIE | Wykonawca: WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU |
| --- | --- |

PRZEDMIAR  ROBÓT

CPV: 45233123-7

Nazwa budowy   : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH KAT."D"

Adres budowy    :            Zbrojewsko gm. Lipie,

Rodzaj robót      :               ROBOTY  DROGOWE

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01I, KNR 2-31I

Opracował  :  mgr  Waldemar  Czekała

Częstochowa, grudzień  2009 r

Ogólna  charakterystyka robót

1.  Podstawa  opracowania

- Kosztorys przedmiarowy opracowano na podstawie projektu  budowlanego wykonanego przez  „Projbud”  Częstochowa.

- Charakterystyka  obiektu

2.1. Jezdnia

Projektowana przebudowa dróg dojazdowych przewiduje wykonanie korytowania, wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej - warstwa ścieralna z  betonu  asfaltowego  gr.  5  cm  (o frakcji  0/12,8) – masa ścisła

  - Pobocza

Istniejące pobocza gruntowe szer. 1,50 m zostają po wyprofilowaniu pozostają b.z. Przewiduje się wzmocnione pobocza niesortem tłuczniowym jedynie na odcinku „Z1 – Z5”, po prawej stronie Przed wzmocnieniem dokonać ścięcia nierówności z nadaniem spadku poprzecznego. Warstwa wzmacniająca gr. do 10 cm po zagęszczeniu.

  - Rowy

Istniejący rów wzdłuż odcinka „Z1-A1” do otworzenia. Rów głębokości do 60 cm, ze skarpami o nachyleniu od 1:2 do 1:1.

3.  Dane  wyjściowe do kosztorysowania

Przyjęto  do  przewidywanych  warunków  miejscowych :

- grunt   kat.  II  i  III

- roboty  ziemne  podstawowe  wykonywane  mechanicznie  spycharką  100 KM  i  koparką  o  poj. naczynia  0,15

- środki  transportowe  samochody  samowyładowcze  5  ton

- wykonanie  nawierzchni sprzętem technologicznym .

- 4. Podstawa wyliczenia  norm

KNR 2-01, KNR 2-31 .

| 1 | I. PODBUDOWA |
| --- | --- |

| 1 | KNR 2-01I 0119-03-043 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Odtworzenie trasy. | krotność 1,00 | obmiar 0,28 km | ilość 0,28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek "A - A1" + "Z1 - A2" : |  |  |  |  |
| 2. | 0,17 + 0,11 |  |  |  | 0,28 |

| 2 | KNR 2-31I 0101-01-050 D-04.01.01 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość uśredniona 34 cm z jednoczesnym poszerzeniem pod odsadzki i ławy krawężnikowe. Kategoria gruntu I-IV | krotność 1,00 | obmiar 1 350,55 m2 | ilość 1 350,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek "A - Z1 - Z2 - A1" od hekt. 0+000 do 1+28,50 : |  |  |  |  |
| 2. | 128,50 * 5,30 +(8+8+70+9+6,50+7,50)*0,10 |  |  |  | 691,95 |
| 3. | poszerzenie przy łukach : |  |  |  |  |
| 4. | (6*3*0,5*2) + (5*2,50*0,5) + (4*1,5*0,5) |  |  |  | 27,25 |
| 5. | od hekt. 1+28 do 1+74 : |  |  |  |  |
| 6. | 45,50 * 3,30 |  |  |  | 150,15 |
| 7. | poszerzenie przy skrzyżowaniu w hekt. 0+43 : |  |  |  |  |
| 8. | (8+3)*0,5 * 3 |  |  |  | 16,50 |
| 9. | Odcinek drogi "Z1 - Z3 - Z4 - Z5 - A2" od hekt. 0+000 do 0+97 : |  |  |  |  |
| 10. | (97+5)*3,30 + (1+28+36+5+5+10)*0,10 |  |  |  | 345,10 |
| 11. | plac manewrowy od hekt. 0+97 do 1+08 : |  |  |  |  |
| 12. | (16+10)*0,5*9,20 |  |  |  | 119,60 |
| 13. |  |  |  |  | ------------- |
| 14. | Suma |  |  |  | 1 350,55 |

| 3 | KNR 2-31I 0101-02-050 D-04.01.01 Dodatek za każde dalsze 5 cm pow. 20 cm . Kategoria gruntu I-IV | krotność 2,80 | obmiar 1 350,55 m2 | ilość 1 350,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | KNR 2-31I 0102-01-050 D-04.01.01 Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni- zjazdy na posesje. Głębokość koryta 28 cm. Kategoria gruntu II-IV | krotność 1,00 | obmiar 213,65 m2 | ilość 213,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zjazdy szer. 6,0 m : |  |  |  |  |
| 2. | (14+5)*0,5*6 + 3*1,5*0,5 + 8*6 + 1*1*0,5*2 |  |  |  | 108,25 |
| 3. | zjazdy szer. 5,0 m : |  |  |  |  |
| 4. | (5*1+1*1*0,5*2)*7 |  |  |  | 42,00 |
| 5. | (17+5)*0,5*3 |  |  |  | 33,00 |
| 6. | zjazdy szer. 4,0 m : |  |  |  |  |
| 7. | (4*1+1*1*0,5*2)*3 |  |  |  | 15,00 |
| 8. | zjazdy szer. 3,0 m : |  |  |  |  |
| 9. | 3*3 + 3*1,80 + 1*1*0,5*2 |  |  |  | 15,40 |
| 10. |  |  |  |  | ------------- |
| 11. | Suma |  |  |  | 213,65 |

| 5 | KNR 2-31I 0102-04-050 D-04.01.01 Dodatek za każde dalsze 5 cm pow. 10 cm. Kategoria gruntu V-VI | krotność 3,60 | obmiar 213,65 m2 | ilość 213,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | KNR 2-01I 0201-02-060 D-02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III - grunt z korytowania | krotność 1,00 | obmiar 519,01 m3 | ilość 519,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | korytowanie : |  |  |  |  |
| 2. | 1350,55 * 0,34 |  |  |  | 459,19 |
| 3. | 213,65 * 0,28 |  |  |  | 59,82 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 519,01 |

| 7 | KNR 2-31I 0402-04-060 D-08.01.01. Ławy betonowe z oporem pod krawężniki o wym. 15 x 30 + opór 10 x 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 12,24 m3 | ilość 12,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek "A -Z1 - Z2 -A2" od hekt. 0+00 do 0+92, strona prawa : |  |  |  |  |
| 2. | 8 * (0,15*0,30+0,10*0,15) |  |  |  | 0,48 |
| 3. | od bramy bud.63 do hekt. 0+92 : |  |  |  |  |
| 4. | (6,50+7,50)*(0,15*0,30+0,10*0,15) |  |  |  | 0,84 |
| 5. | strona lewa : |  |  |  |  |
| 6. | (8+70+9)*(0,15*0,30+0,10*0,15) |  |  |  | 5,22 |
| 7. | odcinek "Z1 - Z3 - Z4 -Z5 - A2" |  |  |  |  |
| 8. | (1+28+36+5+5+10+10)*(0,15*0,30+0,10*0,15) |  |  |  | 5,70 |
| 9. |  |  |  |  | ------------- |
| 10. | Suma |  |  |  | 12,24 |

| 8 | KNR 2-31I 0403-03-040 D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | krotność 1,00 | obmiar 164,00 m | ilość 164,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A - A1 : |  |  |  |  |
| 2. | (8+14+87) - (8+6+6) |  |  |  | 89,00 |
| 3. | Z1 – A2 95- (7+7+6) |  |  |  | 75,00 |
| 4. |  |  |  |  | ------------- |
| 5. | Suma |  |  |  | 164,00 |

| 9 | KNR 2-31I 0403-05-040 D-08.01.01. Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy na posesje i krawędzi w pkt "A" na skrzyżowaniu z drogą powiatową i zakończeniu placu manewrowego | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m | ilość 65,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 + 20 + 20 + 10 |  |  |  | 65,00 |

| 10 | KNR 2-31I 0407-03-040 D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obramowanie zjazdów na posesje od strony krawężnika | krotność 1,00 | obmiar 15,00 m | ilość 15,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1,50 * 10 |  |  |  | 15,00 |

| 11 | KNR 2-31I 0104-05-050 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 1 304,60 m2 | ilość 1 304,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek "A-Ż1-Z2-A1" od hekt. 0+00 do 0+83 : |  |  |  |  |
| 2. | 83 * 5,15 |  |  |  | 427,45 |
| 3. | od hekt. 0+83 do 0+92 : |  |  |  |  |
| 4. | 9,0 * 5,0 |  |  |  | 45,00 |
| 5. | od hekt. 0+92 do 1+28,5 : |  |  |  |  |
| 6. | 36,50 * 5,30 |  |  |  | 193,45 |
| 7. | od hekt. 1+28,5 do 1+74 : |  |  |  |  |
| 8. | 45,50 * 3,30 |  |  |  | 150,15 |
| 9. | poszerzenia - skrzyżowanie w pkt "A" : |  |  |  |  |
| 10. | 6 * 3 * 0,5 + 5 * 2,50 * 0,5 |  |  |  | 15,25 |
| 11. | skrzyżowanie w hekt. 0+43 : |  |  |  |  |
| 12. | (8 + 3) * 0,5 * 3 |  |  |  | 16,50 |
| 13. | załamanie osi w pkt. "Z1" |  |  |  |  |
| 14. | 6 * 3 * 0,5 + 4 * 1,50 * 0,5 |  |  |  | 12,00 |
| 15. | Odcinek "Z1 - Z3 - Z4 - Z5 - A2" od hekt. 0+00 do 0+97 : |  |  |  |  |
| 16. | (97 + 5) * 3,15 |  |  |  | 321,30 |
| 17. | plac manewrowy od hekt. 0+97 do 1+08 : |  |  |  |  |
| 18. | (16+10)*0,5 * (11 - 1,50) |  |  |  | 123,50 |
| 19. |  |  |  |  | ------------- |
| 20. | Suma |  |  |  | 1 304,60 |

| 12 | KNR 2-31I 0104-06-050 D-04.02.01 Dodatek za każdy dalszy 1 cm pow. 10 cm | krotność 5,00 | obmiar 1 304,60 m2 | ilość 1 304,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 2-31I 0104-05-050 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie na zjazdach do posesji. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | krotność 1,00 | obmiar 213,65 m2 | ilość 213,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 213,65 |  |  |  | 213,65 |

| 14 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia + plac manewrowy | krotność 1,00 | obmiar 1 304,60 m2 | ilość 1 304,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1304,60 |  |  |  | 1 304,60 |

| 15 | KNR 2-31I 0114-06-050 D-04.04.02 Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | krotność 5,00 | obmiar 1 304,60 m2 | ilość 1 304,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1304,60 |  |  |  | 1 304,60 |

| 16 | KNR 2-31I 0114-05-050 D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 213,65 m2 | ilość 213,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zjazdy na posesje : |  |  |  |  |
| 2. | 213,65 |  |  |  | 213,65 |

| 17 | KNR 2-31I 0102-05-050 D-04.01.01 Wykonywanie koryta pod utwardzenie pobocza. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV | krotność 1,00 | obmiar 24,50 m2 | ilość 24,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt. 0+00 do 0+70 - strona prawa : |  |  |  |  |
| 2. | 70,0 * 0,35 |  |  |  | 24,50 |

| 18 | KNR 2-31I 0103-02-050 D-04.01.01 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV | krotność 1,00 | obmiar 13,50 m2 | ilość 13,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | od hekt. 0+70 do 0+97 : |  |  |  |  |
| 2. | 27,0 * 0,50 |  |  |  | 13,50 |

| 19 | KNR 2-31I 0114-07-050 D-04.04.02 Wzmocnienie pobocza kruszywem łamanym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm , uzupełnienie pozostałej powierzchni pobocza - analogia | krotność 1,00 | obmiar 48,50 m2 | ilość 48,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek "Z1 - Z3 - Z4 - Z5" od hekt. 0+00 do 0+97 : |  |  |  |  |
| 2. | 97,0 * 0,5 |  |  |  | 48,50 |

| 2 | II. NAWIERZCHNIA |
| --- | --- |

| 20 | KNR 2-31I 0007-01-040 D-01.02.04 Cięcie mechaniczne nawierzchni asfalto-betonowej przecinarką typu Christensen. Głębokość cięcia do 10 cm - krawędż nawierzchni drogi powiatowej pod ustawienie krawężnika najzdowego | krotność 1,00 | obmiar 15,00 m | ilość 15,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15,0 |  |  |  | 15,00 |

| 21 | KNR 2-31I 1004-07-050 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | krotność 1,00 | obmiar 1 522,75 m2 | ilość 1 522,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nawierzchnia jezdni + zjazdów : |  |  |  |  |
| 2. | 1304,60+213,65 + (15 * 0,30) |  |  |  | 1 522,75 |

| 22 | KNR 2-31I 1106-01-034 D-05.03.05 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Obróbka krawędzi drogi powiatowej | krotność 1,00 | obmiar 0,43 t | ilość 0,43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15,0 * 0,30 * 0,04 * 2,40 |  |  |  | 0,43 |

| 23 | KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna i wyrównawcza podbudowy o grubości po zagęszczeniu 5 cm | krotność 1,00 | obmiar 1 252,25 m2 | ilość 1 252,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek jezdni "A - Z1 - Z2 - A1" od hekt. 0+00 do 1+28,5 : |  |  |  |  |
| 2. | 128,5 * 5,0 |  |  |  | 642,50 |
| 3. | odcinek od hekt. 1+28,5 do 1+74 : |  |  |  |  |
| 4. | 45,50 * 3,0 |  |  |  | 136,50 |
| 5. | poszerzenia : |  |  |  |  |
| 6. | (6*3*0,5*2)+(5*2,50*0,5)+(11*0,5*3)+(4*1,50*0,5) |  |  |  | 43,75 |
| 7. | odcinek "2Z1 - Z3 - Z4 - Z5 - A2" od hekt. 0+00 do 0+97 : |  |  |  |  |
| 8. | (97 + 5) * 3 |  |  |  | 306,00 |
| 9. | plac manewrowy : |  |  |  |  |
| 10. | 123,50 |  |  |  | 123,50 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 1 252,25 |

| 24 | KNR 2-31I 0310-06-050 D-05.03.05 Dodatek - zakażdy dalszy 1 cm pow. 3 cm | krotność 2,00 | obmiar 1 252,25 m2 | ilość 1 252,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | KNR 2-31I 0310-05-050 D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm - zjazdy na posesje | krotność 1,00 | obmiar 213,65 m2 | ilość 213,65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 213,65 |  |  |  | 213,65 |

| 3 | III. ROBOTY RÓŻNE |
| --- | --- |

| 26 | KNR 2-01I 0205-02-060 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III - wykonanie i odtworzenie rowu otwartego | krotność 1,00 | obmiar 34,18 m3 | ilość 34,18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek "Z1 - Z2 - A1" od hekt. 0+92 do 1 +74 : |  |  |  |  |
| 2. | głębokość uśredniona (0,42+0,28+0,52+0,34):4 = 0,39 m) |  |  |  |  |
| 3. | (2,20+0,40)*0,5*0,40* 34,5 |  |  |  | 17,94 |
| 4. | (2,20+0,40)*0,5+(1,40+0,4)*0,5*0,4*13 |  |  |  | 5,98 |
| 5. | (1,40+0,40)*0,5*0,4*28,5 |  |  |  | 10,26 |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |
| 7. | Suma |  |  |  | 34,18 |

| 27 | KNR 2-01I 0505-01-050 D-02.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III | krotność 1,00 | obmiar 555,20 m2 | ilość 555,20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odcinek "A1 - Z1 - Z2 - A1" - teren pomiędzy krawędzią jezdni i ogrodzeniem : |  |  |  |  |
| 2. | (47+8+10) * 1,0 |  |  |  | 65,00 |
| 3. | 7 * 4 + 40 * 1 |  |  |  | 68,00 |
| 4. | 40,0 * 0,5 |  |  |  | 20,00 |
| 5. | strona prawa : |  |  |  |  |
| 6. | (6+16+9) * 1,80 |  |  |  | 55,80 |
| 7. | (3 + 1 + 12 + 3) * 1,0 |  |  |  | 19,00 |
| 8. | 7,0 * 2 |  |  |  | 14,00 |
| 9. | (7+40+14+2+3+25+8+13)*2 |  |  |  | 224,00 |
| 10. | odcinek "Z1 –Z3 - Z4 - Z5 - A2" |  |  |  |  |
| 11. | 28*0,80 +(30+3+5+2+12+11+4)*1,0 |  |  |  | 89,40 |
| 12. |  |  |  |  | ------------- |
| 13. | Suma |  |  |  | 555,20 |

| 28 | KNR 2-31I 1406-04-020 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych | krotność 1,00 | obmiar 8,00 szt | ilość 8,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

obmiar:

| Lp. | Opis | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8,0 |  |  |  | 8,00 |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1020302 | Olej napędowy do silników | kg | 27,4095 |  |  |  |  |  |
| 2. | 0 | 1040002 | Asfalt drogowy stały D-200,D-300 | kg | 776,6025 |  |  |  |  |  |
| 3. | 0 | 1040099 | Asfalt drogowy stały | kg | 17,2800 |  |  |  |  |  |
| 4. | 0 | 1330400 | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,4640 |  |  |  |  |  |
| 5. | 1 | 1600514 | Kruszywo łamane niesort.31,5/63mm,tłuczeń | t | 621,3947 |  |  |  |  |  |
| 6. | 1 | 1600514/1 | Kruszywo min.łamane niesort. 0/60 mm,tłuczeń | t | 8,2304 |  |  |  |  |  |
| 7. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 273,2519 |  |  |  |  |  |
| 8. | 0 | 1603001 | Mieszanka min-asfaltowa,grysowa,zamknięta | t | 176,4511 |  |  |  |  |  |
| 9. | 0 | 1700301 | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | t | 0,8900 |  |  |  |  |  |
| 10. | 0 | 2220099 | Krawężniki drogowe betonowe | m | 233,5800 |  |  |  |  |  |
| 11. | 0 | 2220802 | Obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 15,3000 |  |  |  |  |  |
| 12. | 1 | 2370696 | Mieszanka betonowa | m3 | 13,4736 |  |  |  |  |  |
| 13. | 0 | 2600619 | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,5768 |  |  |  |  |  |
| 14. | 0 | 3930000 | Woda | m3 | 46,9571 0,3880 |  |  |  |  |  |
| 15. | 0 | 3951300 | Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm | m3 | 0,0291 |  |  |  |  |  |
| 16. | 0 | 4002810 | Tarcze tnące | szt | 0,0255 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |