Faza dokumentacji :       Projekt Budowlany

Inwestycja :   Przebudowa drogi gminnej – ul. Starowiejskiej

w m. Parzymiechy , gmina Lipie – skrzyżowanie

z drogą krajową nr 42 – ul. Częstochowską.

Lokalizacja :   Inwestycja celu publicznego - przebiegać będzie :

- w pasie drogi krajowej nr 42 - (władający: Skarb Państwa – nr 643 ),

- w pasie drogi gminnej  - ( władający Skarb Państwa , Drogi gminne –

ew.  656),

Branża :   drogowa

Inwestor :   Urząd Gminy Lipie

42 – 165  Lipie

ul. Częstochowska 29

Opracował :           Tomasz Banaśkiewicz

Projektował : inż.  Janusz Muś

Sprawdził :    inż.  Ryszard Sidorowicz

Częstochowa  grudzień 2009 r.

Oświadczenie

Oświadczam , że niniejsza dokumentacja techniczna dotycząca „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Starowiejskiej w m. Parzymiechy, gmina Lipie – skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 – ul. Częstochowską” jest wykonana zgodnie z umową z Gminą Lipie,

z obowiązującymi normami , przepisami i została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , któremu ma służyć .

### Spis zawartości projektu budowlanego

Zawartość opracowania :

- Uzgodnienie projektu technicznego nr GDDKiA – O/KA-Z3/425/165a/10/292 z dnia

17.03.2010 przez Generalną  Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK – 7331/42/09/10

z dnia 7 stycznia 2010 r. na rzecz Gminy Lipie dla obiektu „ Przebudowa drogi –

ulicy Starowiejskiej w miejscowości Parzymiechy, gmina Lipie”.

- Postanowienie nr GK 7624 – 7/09 z dnia 07.12.2009 r. wydane przez Wójta Gminy Lipie

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Opinia nr 22/2010 z dnia 20.01.2010 wydana przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji.

- Postanowienie nr PZD – BZ – 2211/5/2010 z dnia 18.01.2010 r. wydane przez  Powiatowy

Zarząd Dróg w Kłobucku w sprawie uzgodnienia rozwiązań projektowych i wyrażenia

zgody na dysponowanie działkami na cele budowlane.

- Skrócony wypis z rejestru gruntów.

- Mapa ewidencyjna gruntów z przebiegiem granic terenu niezbędnego dla realizacji

inwestycji.

- Upoważnienie dla Firmy TOM  wydane przez  Urząd Gminy Lipie do załatwiania spraw

formalno-prawnych związanych z inwestycją j. wyżej.

-  Uprawnienia projektanta  - drogi - inż. Janusz Muś

- stwierdzenie przygotowania zaw.  nr AG.II4/AZ/7131 – 2/502/01

- potwierdzenie przynależności do izby zawodowej – SLK /BD/1199/02.

-  Uprawnienia sprawdzającego inż. Ryszard Sidorowicz

- stwierdzenie przygotowania zaw.  nr SLK/0096/PWOK/03

- potwierdzenie przynależności do izby zawodowej – SLK /BO/0961/03.

- Opis techniczny :

  - Przedmiot opracowania .

  - Podstawa i materiały do opracowania .

  - Lokalizacja i warunki terenowo – prawne .

  - Charakterystyka stanu istniejącego .

  - Projektowane rozwiązanie .

  - Konstrukcja nawierzchni .

  - Pochylenie podłużne i poprzeczne .

  - Roboty ziemne

  - Odwodnienie.

  - Roboty ziemne

  - Uwagi  końcowe

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Współrzędne punktów głównych

- Część rysunkowa :

Orientacja                                                                                 1: 50 000

Rys. nr 1 –   Plan zagospodarowania terenu            			            1:1000

Rys. nr 2 –   Profil podłużny drogi – ulicy Starowiejskiej – rejon

skrzyżowania z drogą krajową nr 42                                       1:50/500

Rys. nr 3 –   Przekrój poprzeczny                                                                 1: 50/100

Rys. nr 4 –   Przekroje i szczegóły konstrukcyjne     	                        1: 50 i 1: 20

Opis techniczny .

  - Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego

na „Przebudowę drogi gminnej – ulicy Starowiejskiej w m. Parzymiechy, gmina Lipie  - skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 – ul. Częstochowską”.

Długość drogi na skrzyżowaniu w pasie drogi krajowej – 6,00 mb.

Długość drogi w pasie drogi gminnej                                – 8,00 mb

W zakresie projektu jest rozwiązanie zagadnień technicznych , konstrukcyjnych i kosztowych

oraz warunków wykonania skrzyżowania .

Zakres przebudowy drogi gminnej obejmuje:

- wykonanie skrzyżowania zwykłego z drogą krajową  nr 42.

Wykonanie drogi gminnej ( odrębne opracowanie ).

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Urząd Gminy Lipie

42 – 165  Lipie

ul. Częstochowska 29

  - Podstawa i materiały do opracowania.

Jako podstawę do opracowania przyjęto :

- umowa z Gminą Lipie

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 wydana przez Starostę Kłobuckiego -  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  - z dnia 05. 11. 2009 r.

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) .

- szczegółowe pomiary i inwentaryzacja wykonana przez jednostkę projektującą .

- obowiązujące przepisy , wytyczne i normatywy.

- uzgodnienie z Gminą Lipie i Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku.

- upoważnienie.

  - Lokalizacja i warunki terenowo – prawne.

Skrzyżowanie drogi gminnej (ul. Starowiejskiej) z drogą krajową nr 42 (ul. Częstochowską)

zlokalizowane jest w północno – zachodniej części centrum m. Parzymiechy, gmina Lipie,

powiat częstochowski, woj. śląskie .

Droga gminna  stanowi dojazd do zabudowań typu jednorodzinnego, gospodarskiego oraz do przyległych upraw rolnych w m. Parzymiechy,

W celu uzyskana koniecznych parametrów należy przewidzieć pas o szer. w liniach rozgraniczających jak na załączniku graficznym .

Projektowana inwestycja  przebiegać będzie :

- w pasie drogi krajowej nr 42 - (władający: Skarb Państwa – nr  ew.  643 ),

-  w pasie drogi gminnej  - ( władający Skarb Państwa , Drogi gminne –  nr  ew.  656 ),

zgodnie z mapą ewidencyjną z dnia 27.04.2009 r. i wypisem z rejestru gruntów z dnia

23.04.2009 r.

  - Charakterystyka stanu istniejącego.

W rejonie skrzyżowania droga gminna posiada nawierzchnię nie ulepszoną, której górną

warstwę stanowi żużel wielkopiecowy i gruz o grubości zmiennej od 6 – 15 cm .

Materiał jest zawilgocony i zanieczyszczony  ziemią .

Włączenie do drogi krajowej jest nieprawidłowe  i niebezpieczne dla ruchu samochodowego .

W chwili obecnej nawierzchnia stwarza utrudnienia w użytkowaniu , gdyż powstały nierówności oraz liczne ubytki .

W okresie opadów i roztopów przejezdność pojazdów mechanicznych staje się niemożliwa.

Istniejący rów przydrożny biegnący wzdłuż drogi krajowej kończy się przy istniejącej posesji nr 2 .

Na dalszym odcinku drogi , występuje teren płaski oraz chodnik przedzielony zielenią, który biegnie w kierunku przystanku autobusowego.

Wody opadowe spływają do przyległego zbiornika wodnego.

Uzbrojenie podziemne i nadziemne

Uzbrojenie podziemne i nadziemne w pasie drogowym stanowią:

- słupowa sieć energetyczna,

- sieć wodociągowa z przyłączami,

- linia telekomunikacyjna

Lokalizację podziemnej i nadziemnej sieci oznaczono na planie zagospodarowania terenu

( rys. nr 1 ).

  - Projektowane rozwiązanie.

Podstawowe parametry techniczne dotyczące skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową

nr 42

Projektowane rozwiązanie przewiduje skrzyżowanie trójwylotowe z podporządkowaniem do drogi krajowej.

Zastosowano szerokość jezdni drogi gminnej 5,00 mb w rejonie skrzyżowania na długości 14,00 mb , a następnie zwężenie do szer. 3,00mb z uwagi na występujący słup energetyczny oraz wąski pas drogowy drogi gminnej.

- skrzyżowanie zwykłe z drogą krajową ( licząc od krawędzi jezdni drogi

krajowej do końca łuków kołowych R = 6,00 mb  – konstrukcja dla

obciążenia ruchem KR-5 na długości 14,00 mb ,

- z uwagi na bezpieczeństwo, widoczność i sprawność ruchu kołowego,

skrzyżowanie dróg usytuowano  w miejscu istniejącego skrzyżowania

nie naruszając własności prywatnych.

- promienie łuków kołowych przy krawędzi drogi R = 6,00 mb,

- proj. jezdnia na skrzyżowaniu obramowana wtopionym krawężnikiem ulicznym

15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

- wody opadowe z jezdni skierowane w kierunku zbiornika wodnego spadkiem

podłużnym i spadkami poprzecznymi wykonanymi na jezdni .

- oznakowanie pionowe i poziome w rejonie skrzyżowania

( odrębne opracowanie).

  - Konstrukcja nawierzchni.

Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .

Konstrukcja nawierzchni na skrzyżowaniu  drogi gminnej z drogą krajową :

w pasie drogi krajowej i gminnej na dł. 6,00 + 8,00 = 14,00mb - obciążenie ruchem

KR -5 wg, Dz. U  Nr. 43. 430.

Od km 0 + 412,72 do km 0 + 426,72

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego średnioziarnistego o strukturze zamkniętej (PN-S-96025)                                                               gr. 5 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego średnioziarnistego o strukturze częściowo - zamkniętej (PN-S-96025)                                                              gr.  8cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 z zastosowaniem asfaltu 35/50

gr. 14cm

- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego łamanego o frakcji

31,5/63 mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023                        gr.20cm

- warstwa filtracyjna z piasku                                                                             gr.13cm

Od km 0 + 000,0 do Km 0 + 412,72 projektowana droga gminna o nawierzchni asfaltobetonowej – konstrukcja dla obciążenia ruchem KR-1 – odrębne opracowanie.

Obramowanie jezdni wtopionym krawężnikiem ulicznym 15x30 cm na ławie betonowej

z betonu C12/15 z oporem.

Utwardzenie poboczy na szer. 2 x 0,75 m  kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie  -  gr. 10 cm .

Wierzch zaklinować i zamiałować tak , aby materiał nie był w stanie luźnym

(dobrze zagęścić) .

Skropienie między warstwami nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową.

  - Pochylenie podłużne i poprzeczne .

Projektowana niweleta drogi nawiązuje się do istniejącej nawierzchni drogi krajowej

i przyległego terenu wzniesiona o konstrukcję z wyrównaniem spadków podłużnych

i poprzecznych( koryto  i nasyp - rys. nr 2 ).

Spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku istniejącego zbiornika,

Pochylenie podłużne: min  0,3%,  max .0,95%

Wysokościowo projektowane rozwiązanie należy wyznaczyć :

reper na budynku kościoła nr 353 – o rzędnej 239,0232 m n. p. m.

  - Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy realizacji skrzyżowania są robotami korytowymi i nasypowymi

na poboczach.

Ilość robót ziemnych wyliczona w opracowaniu odcinka drogi gminnej.

Nadmiar ziemi należy wywieźć poza teren budowy .

Przyjęto odległość 5,0 km .

Odkład ziemi na pobocza.

Odległość przemieszczenia urobku w celu ukształtowania terenu do 1 km .

Określono grunt kat. III.

Plantowanie terenu ręcznie.

  - Odwodnienie

Z projektowanej jezdni skrzyżowania - wody opadowe skierowane w kierunku zbiornika wodnego spadkiem podłużnym i spadkami poprzecznymi wykonanymi na jezdni .

Dla odwodnienia drogi gminnej przewidziano  wpusty uliczne z osadnikami bez syfonu z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, a następnie do zbiornika wodnego.

  - Roboty dodatkowe .

Przed przystąpieniem do robót drogowych należy:

-     wykonać wyrównanie krawędzi jezdni drogi krajowej ,

-     skropienie między warstwami nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową

szybkorozpadową.

Po realizacji :

- teren przyległy uporządkować i zagospodarować poprzez plantowanie,

- zabezpieczyć połączenie nawierzchni projektowanej z istniejącą poprzez zalanie asfaltem,

- krawędzie jezdni asfaltobetonowej należy posmarować asfaltem D-70 w celu ich zabezpieczenia,

- pobocze utwardzić kruszywem kamiennym.

  - Uwagi końcowe .

- Uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach – Rejon Pszczyna ul. Bielska 32,

Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19 i Urzędu Gminy w Lipiu .      .

- O rozpoczęciu robót drogowych poinformować zainteresowane jednostki i zlecić nadzór

nad robotami branżowymi.

- Oznakować teren budowy godnie z  opracowanym „ Projektem tymczasowej organizacji

ruchu na czas trwania robót”.

- Zabezpieczyć obiekt w trakcie wykonywania robót..

- Upewnić się o zakończeniu wszystkich robót związanych z uzbrojeniem podziemnym

i wyprzedzająco wykonać projektowe odwodnienie.

- W rejonie spodziewanego istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy prowadzić

ręcznie i pod nadzorem użytkownika.

- Należy bezwzględnie stosować się do wszystkich uwag zawartych w „Opinii  uzgodnienia dokumentacji projektowej”.

- Zasuwy , hydranty, kable , należy przed rozpoczęciem zinwentaryzować przy udziale

Użytkownika.

- Roboty prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP.

- Zwrócić uwagę na zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcji podbudowy  doprowadzając do wskaźnika Js = 0,97 – 1,0 .

- W trakcie wykonywania robót drogowych zapewnić dojazd do poszczególnych posesji.

- Za krawężnikiem należy wykonać opór z betonu pod deskę i dobrze obsypać i zagęścić.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: „Przebudowę drogi gminnej – ulicy Starowiejskiej w m. Parzymiechy,

gmina Lipie  - skrzyżowanie z drogą krajową nr 42

– ul. Częstochowską”.

Inwestor:                                   Urząd Gminy Lipie

42 – 165  Lipie

ul. Częstochowska 29

Adres:

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  i kamizelki dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, przed przystąpieniem do robót zabezpieczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, sygnały ) zabezpieczając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Ogrodzi teren budowy i wykona tymczasowe oznakowanie zgodnie z projektem  czasowej organizacji ruchu.

- Urządzenia , aparaty i maszyny budowlane powinny być uziemione.

- Przewody elektryczne w zasięgu obsługującego winny być starannie izolowane , a na całej długości zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzęt przejeżdżający lub osoby przechodzące.

- Wszelkie naprawy oraz konserwacje , winny być prowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Pracownicy obsługujący sprzęt i urządzenia budowlane, powinni posiadać stosowne przeszkolenia.

- Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonać punkt przeciwpożarowy w łatwo dostępnym miejscu na placu budowy, wyposażony w drabiny, bosaki, łopaty, gaśnice pianowe i proszkowe, piasek oraz zapewnić wodę dla potrzeb p. poż. w zbiornikach typu beczki.

- Wody nie wolno stosować do gaszenia płonącej benzyny, farb, olejów, alkoholu oraz urządzeń elektrycznych będących pod napięciem – w tych przypadkach należy stosować piasek lub gaśnice.

- Stosować w całym procesie inwestycyjnym przepisy BHP, p.poż oraz sanitarno-epidemiologiczne, zgodnie z właściwymi przepisami.