Zakład  Usług  Projektowych  i  Inwestycyjnych

„PROJBUD”

42 – 200  Częstochowa, Al. Armii  Krajowej  1/3

tel. 34  366-50-29, e-mail: projbud1@poczta.onet.pl

## Faza  dokumentacji:		PROJEKT BUDOWLANY

CPV – 45233123-7; 45233220-7

### Inwestycja:  	REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. Kresy KL. „D”  DŁUGOŚCI 380 mb                          w m. Lipie                                                                 (dz. Nr ewid. 760  -  obręb Lipie)

Lokalizacja:               Lipie, ul. Kresy

Branża:    	   	   DROGOWA

Inwestor:	   		   Gmina Lipie

ul. Częstochowska 29

42 – 165 Lipie

Projektował: T. K. Smolis

Sprawdzający: inż. T. Klimczak

Częstochowa, sierpień 2010 r.

Zawartość  opracowania  :

# Część  opisowa

- Strona  tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis  techniczny

  - Podstawa  opracowania

  - Przedmiot  opracowania

  - Charakterystyka  stanu istniejącego

  - Projektowany  remont

  - Przekrój  poprzeczny  (geometria  jezdni)

  - Profil podłużny

  - Odwodnienie

  - Roboty  ziemne

  - Informacja  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia

- Część  graficzna  :

Rys. Nr  1  -   Plan  sytuacyjno – wysokościowy  w  skali  1 : 500

Rys. Nr  2  -   Profil podłużny odcinka drogi od hekt. 0+00 do 3+80 w skali 50/500

Rys. Nr  3  -   Przekroje konstrukcyjne jezdni w skali 1 : 100/50/20

3,0.  Opis  techniczny

3.1. Podstawa opracowania

- Podkład  sytuacyjno – wysokościowy  w skali 1:1000  wydany  przez  Powiatowy   Ośrodek  Dokumentacji  Geodezyjno – Kartograficznej  w  Kłobucku (przeskalowany do 1:500)

- Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków   technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r).

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych opracowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, z roku  2001.

- Pomiary  uzupełniające  i inwentaryzacje  urządzeń,  wykonane  przez  zespół  projektowy  „Projbud”  w  Cz-wie.

3.2.  Przedmiot  opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  remontu  jezdni ul. Kresy w m. Lipie o nawierzchni z żużla paleniskowego na odcinku  od drogi powiatowej Nr 2004 S – ul. Częstochowska na odcinku długości 380.

  - Charakterystyka  stanu  istniejącego

Istniejąca droga lokalna o funkcji dojazdowej do zabudowy i gruntów rolniczo użytkowanych.

Grunty obustronnie przylegają do granicy pasa drogowego. Początek opracowania stanowi zjazd z drogi powiatowej Nr 2004 S relacji Danków – Lipie (ul. Częstochowska).  Dalsza trasa przebiega po wyznaczonym pasie o nawierzchni utwardzonej żużlem paleniskowym. Sytuacyjnie droga zlokalizowana między wygrodzeniem istniejącej zabudowy kubaturowej a linią słupów energetycznych. Droga w planie z licznymi załamaniami osi i łukami w hekt. 0+44,58 i 2+57,98. Utwardzona jezdnia na całej długości o szer. 2,50 m z obustronnymi poboczami trawiastymi o szer. do 0,75 m. Brak urządzeń drogowych i zadrzewienia terenu.

Teren uzbrojony w wodociąg, kanalizację sanitarną  ks 200 i ks 300 z przyłączami, sieć napowietrzną energetyczną, przyłącza kablowe energetyczne, sieć napowietrzną telefoniczną i sieć kablową telefoniczną Zabudowa sporadyczna, wolnostojąca mieszkalna i gospodarcza. Odwodnienie powierzchniowe spadkami terenu w kierunku istniejącego cieku.

3.4. Projektowany   remont

Droga o jezdni jednopasmowej i szerokości istniejącej 2,50 m pozostaje poszerzona           do 3,00 m. Istniejąca nawierzchnia ulega rozbiórce (korytowaniu). Istniejący zjazd z ul. Częstochowskiej (DP 2004 S) o nawierzchni z trylinki zostaje rozebrany. Podobnie rozbiórce ulega odcinek jezdni szer. 2,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 12,0 m – za zjazdem z trylinki.

Projektowany remont nawierzchni dostosowany do kategorii ruchu KR-1 z obciążeniem na oś 100 kN  przy ruchu sporadycznym. Projektowany remont obejmuje:

- Wykonanie rozbiórek jw.

- Wykonanie korytowania pod jezdnię o głębokości uśr. do 40 cm. Koryto szer. 3,00 m poszerzone o obustronne odsadzki szer. 2 x 0,15 m.

- Wykonanie podbudowy:

-	podsypka piaskowa gr. 10 cm po zagęszczeniu

-	warstwa dolna z tłucznia 31,5/63 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu

-   	warstwa górna z tłucznia 20/31,5 mm gr. 8 cm po zagęszczeniu

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego (0/12,8 mm)

warstwa ścisła gr. 5 cm.

Pobocza szer. 0,50 m, po uprzednim ścięciu, wzmocnione warstwą niesortu tłuczniowego grubości 10 cm (niesort tłuczniowy o frakcji 5/25 mm).

Podłoże  gruntowe przepuszczalne  zaliczone do grupy nośności „G1” i dostosowane do wskaźnika  zagęszczenia Is > 1,00  i wtórnego modułu odkształcenia E2 > 100 MPa.

3.5. Przekroje  poprzeczne

Przekrój poprzeczny  jednostronny  2% o nachyleniu w kierunku istniejącego cieku.

Przekrój poprzeczny stanowią:

- jezdnia  szer. 3,00 m

- pobocza  2 x 0,5 m = 1,0 m

3.6. Profil podłużny

Projektowana niweleta została dowiązana do rzędnych krawędzi jezdni ul. Częstochowskiej, rzędnych terenu otaczającego i rzędnych bram wjazdowych na posesje. Poziom odniesienia ustalono na pokrywie studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej poza poboczem w hekt. 0+12,0 o rzędnej 211,88 m npm. Niweleta przebiega po istniejącym terenie z minimalną korektą spadków podłużnych. Nachylenie niwelety w kierunku zachodnim o spadku minimalnym 0,43% i maksymalnym 4,5%.

3.7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe spadkiem poprzecznym na teren przylegający, dalszy odpływ spadkiem naturalnym terenu w kierunku istniejącego cieku.

3.8. Roboty ziemne

Brak  typowych robót ziemnych  (wykopów lub nasypów). Przewidywane korytowanie o głębokości uśr. 40 cm. Ilości wyliczono w przedmiarze robót.

3.9.  Roboty dodatkowe

W ramach robót dodatkowych przewidziano zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz regulację pionową istniejących studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. Roboty ziemne w pobliżu kabli prowadzić ręcznie, po uprzednim powiadomieniu poszczególnych gestorów sieci i pod nadzorem ich uprawnionych pracowników. Należy wstępnie dokonać przekopów kontrolnych w celu dokładnej lokalizacji kabli i głębokości ich zalegania.

3. 10. Informacja  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

.Projektowane roboty budowlane dotyczą :

- wykonania podbudowy jezdni

- wykonanie nawierzchni jednowarstwowej z betonu asfaltowego

- wzmocnienia poboczy gruntowych warstwą tłucznia

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  ziemnych  -  należy  wyznaczyć  w  terenie  tablicami  ostrzegawczymi  strefę  niebezpieczeństwa  w  rejonie  pracy  spycharek,  zgarniarek  i  koparek.  Oznaczenie  winno  być  czytelne  dla  robotników  jak  i  osób  przechodzących.  Operator  zobowiązany  jest  nadać  sygnał  dźwiękowy  ostrzegający  robotników  lub  przechodniów  będących  w  strefie  niebezpieczeństwa.  Na  kabinie  koparki  winien  być  umieszczony  wyraźny  napis  o  niebezpieczeństwie  przebywania  w  zasięgu  łyżki  koparki. Operatorowi  wolno  odejść  od  maszyny  budowlanej  po  jej  całkowitym  unieruchomieniu.

Zachowanie  bezpieczeństwa  przy  robotach  nawierzchniowych  -  wszelkie roboty nawierzchniowe winny być oznakowane wg  opracowanej organizacji ruchu na czas budowy. Pracownicy  wykonując roboty w strefie wyznaczonej, powinni być zaopatrzeniu w kamizelki w kolorze ochronnym. Robotnicy  zatrudnieni przy gorących materiałach bitumicznych powinni  przed przystąpieniem do pracy, być zaopatrzeni w specjalne  maści ochronne dla rąk i twarzy. Podczas pracy powinni  przebywać  w  ubraniach  i  okularach  ochronnych,  oddychać  przez półmaski przeciwpyłowe (oddychanie w oparach gorącego  bitumu). Bitum z rąk lub twarzy zmywać oczyszczoną naftą lub  olejem rafinowanym. Zabezpieczenie rąk przed skaleczeniem , rękawicami ochronnymi wzmocnione dermą lub skórą.